Příloha č. 3.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„VS PLASTIK – rozšíření strojového parku – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Specifický cíl 2.1, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006145

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	VS PLASTIK, s.r.o.

## Sídlo:	Jasenice 2192, 755 01 Vsetín

## Zastoupen:	Ing. Jozef Jakubo

## IČ:	60794321

## DIČ:	CZ60794321

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka7245

## Kontaktní osoba:	Ing. Jozef Jakubo

## Telefon:	+420 604215731

## E-mail:	j.jakubo@vsplastik.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Vstřikovací stroj (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Vstřikovací stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Stroj bude sloužit pro jednokomponentní vstřikování termoplastů |  |
| Plně elektrický |  |
| Uzavírací síla | max. 40 kN |  |
| Otevření stroje mezi deskami | min. 500 mm |  |
| Rozteč sloupků | min. 300 x 280 mm |  |
| Výška formy | 200 – 330 mm |  |
| Objem vstřikovací dávky | max. 15 cm3 |  |
| Průměr šneku | max. 18 mm |  |
| Vstřikovací tlak | min. 2 500 bar |  |
| Vstřikovací rychlost | min. 500 mm/sec. |  |
| Celkový instalovaný příkon | max. 5 kVA |  |
| Rozměry stroje | max. 3,3 x 1,3 m |  |
| Šnek tvrzený pro materiál plněný sklem | min. 30 % |  |
| Úrovně ochrany formy | min. 3 |  |
| Automatická kontrola tlaku taveniny v komoře |  |
| Rekuperační systém elektrické energie |  |
| Vstřikování termoplastů s vysokou přesností vstřikovací dávky |  |
| 2 okruhy stlačeného vzduchu |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky: Vstřikovací stroj:

| Dodávka: Vstřikovací stroj | Cenová kalkulace bez DPH/ uvést měnu |
| --- | --- |
| Vstřikovací stroj |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku vstřikovacího stroje (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |