Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení výrobních technologií společnosti SANS SOUCI, s.r.o. – část 1“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, s platností od 5. 12. 2016, v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Technologie, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání na konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006596.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	SANS SOUCI, s.r.o.

## Sídlo:	Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

## Zastoupen:	Martinem Chábem, M.B.A., jednatelem

## IČ:	27278727

## DIČ:	CZ27278727

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118166.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - CNC pracoviště, skládající se z CNC formátovacího a řezacího stolu na sklo a CNC obráběcího centra pro úpravu skla (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

CNC formátovací a řezací stůl na sklo (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) umožňující rovné a tvarové řezy plochého skla

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Maximální rozměry opracovaných tabulí | min. 3610 x 2550 mm |  |
| Tloušťka skla | 3 – 19 mm |  |
| Maximální rozměry nakládané tabule | min. 3610x2550 mm |  |
|  | min. 350 kg |  |
| Maximální rozměry vykládané tabule | min. 3610x2550 mm |  |
|  | min. 350 kg |  |
| Přesnost najetí obráběcí hlavy | v rozsahu +/- 0,15 mm na řezu 2000 mm |  |
| Rychlost řezu | min. 200 m/min |  |
| Výška pracovního stolu | 875 - 940 mm |  |
| Stlačený vzduch | 5-7 bar |  |
| Hmotnost zařízení | min. 2000 kg |  |
| Software zařízení | musí být i čeština |  |
| Automatický zásobník nástrojů | min. 5 pozic |  |
| Software musí být kompatibilní se softwarem CNC obráběcího centra |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

CNC obráběcí centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) – obráběcí počítačově řízené centrum určené pro frézování, vrtání, broušení, fazetování a gravírování skleněných tabulí s 5 ovládanými osami a automatickou výměnou nástrojů.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Pracovní plocha | min. 3200 x 1600 mm |  |
| Zásobníky nástrojů s automatickou výměnou | min. 35 pozic |  |
| Elektrovřeteno chlazené kapalinou s výkonem | min. 15 kW |  |
| Automatické mazání |  |
| Automatické dávkování oxidu ceria z důvodu kvalitního broušení faset |  |
| Ovládací software s možností načítaní DXF souborů s externích CAD systémů |  |
| Software musí být kompatibilní se softwarem řezacího stolu |  |
| Software zařízení | Musí být i čeština |  |
| Celkový příkon stroje | max. 17 kW |  |
| Hmotnost zařízení | Min. 6000 kg |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky CNC pracoviště:

| Dodávka zařízení | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| CNC formátovací a řezací stůl na sklo |  |
| CNC obráběcí centrum |  |
| Náklady na dopravu, montáž, proškolení a uvedení do plného provozu a zkušební provoz |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: