Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení výrobních technologií společnosti SANS SOUCI, s.r.o. – část 2“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, s platností od 5. 12. 2016, v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Technologie, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání na konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006596.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	SANS SOUCI, s.r.o.

## Sídlo:	Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

## Zastoupen:	Martinem Chábem, M.B.A., jednatelem

## IČ:	27278727

## DIČ:	CZ27278727

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118166.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Mycí a sušící zařízení s úpravnou vody, skládající se z horizontálního mycího a sušícího zařízení pro ploché sklo a úpravny vody (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Horizontálního mycího a sušícího zařízení pro ploché sklo (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) umožňující efektivní čištění plochého skla, díky čemuž se docílí požadovaných optických vlastností skel pro finální výrobky.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Pracovní šířka | max. 1600 mm |  |
| Minimální rozměry skel k mytí | 250x150 mm |  |
| Mycí kartáče | min. počet 6 ks |  |
|  | segmentové kartáče |  |
| Měnitelná rychlost posuvu | od 1 do 8 m/min. |  |
| Topný element pro ohřev vody |  |
| Ofukovač na výstupu |  |
| Celkový příkon stroje | max. 28 kW |  |
| Délka stroje | max. 6520 mm |  |
| Software zařízení | Musí být i čeština |  |
| Horní čistící jednotka s rotačními kartáči pro odstranění cínové vrstvy ze skla. |  |
| Tloušťka mytého skla | min. 2 – 30mm |  |
| Kompletní nerezové provedení |  |
| Sekce předmytí s recirukulací vody |  |
| Možnost mytí nízko-emisních skel tzv. LOW-E |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Úpravna vody (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) určená pro předúpravu vody pro Mycí a sušící zařízení.

| Účastník musí nabídnout takové zařízení na úpravu vody, aby předupravená voda dosahovala těchto minimálních hodnot: | Účastník uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavek zadavatele (uvede ANO/NE), případně doplní konkrétní hodnotu parametru: |
| --- | --- |
| Vodivost | 5-50µS |  |
| Tvrdost | <0.5°DH |  |
| Salinity | <5 mg/l |  |
| Obsah chloru | <5 mg/l |  |
| Obsah železa | <0.05 ppm |  |
| Spotřeba | 100-200l/směna |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky mycího a sušícího zařízení s úpravnou vody:

| Dodávka zařízení | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Horizontální mycí a sušícího zařízení pro ploché sklo |  |
| Úpravna vody |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: