Příloha č. 4.3. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – II – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.

Zadavatel

Obchodní firma:	Czech Blades s.r.o.

Sídlo:			Brněnská 559, 569 43 Jevíčko

Zastoupen:		Ing. Milan Máša – jednatel

Ing. Marian Michlíček – jednatel

IČ:			26933870

DIČ:			CZ26933870

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – linky pro oboustranné broušení ostří tepelně zpracované ocelové pásky určené pro výrobu nerezových holících čepelek (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Nedílné části linky | Odvíjecí zařízení vstupní pásky |  |
|  | Brousící zařízení pro hrubé fasety |  |
|  | Brousící zařízení pro střední fasety |  |
|  | Brousící zařízení pro jemné fasety |  |
|  | Lapovací zařízení pro dokončení ostří |  |
|  | Dělicí zařízení nabroušené pásky |  |
|  | Jednotka pro filtraci chladící kapaliny |  |
| Zpracovávaný materiál | Nerezová ocel určená k výrobě nerezových holících čepelek SANDVIK 13C26 |  |
| Rozměry pásky | Tloušťka 0,099 ±0,005mm Šířka 22,4mm |  |
| Rozměr návinu vstupní pásky | Vnitřní průměr min. 500mm; venkovní max. 1200mm; hmotnost max. 150 Kg |  |
| Cílové parametry produktu |
| Úhel hrubých fazet | 10 - 15° |  |
| Úhel středních fazet | 15 - 18° |  |
| Úhel jemných fazet | 19 - 22° |  |
| Konečný stav povrchu čepelek | Bez škrábanců a jakéhokoliv jiného poškození povrchu fazet nebo těla čepelky |  |
| Rychlost linky | min 11m/min |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby:

Přílohy:

## 5.1 - D-E BLADE 0,099

5.2 - datasheet-sandvik-13c26-en