Příloha č. 4.5. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – II – část 5“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.

Zadavatel

Obchodní firma:	Czech Blades s.r.o.

Sídlo:			Brněnská 559, 569 43 Jevíčko

Zastoupen:		Ing. Milan Máša – jednatel

Ing. Marian Michlíček – jednatel

IČ:			26933870

DIČ:			CZ26933870

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – linky pro nanášení povlaku teflonu na ostří nerezových holících čepelek (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Charakteristika povlakovaných čepelek | Tenké planžety nastohované ve sloupcích |  |
|  | Typ povlaku- nástřik roztoku přípravku na bázi Polytetrafluorethylenu a jeho následnou sintraci na ostří čepelek snižující tření a tím zlepšující komfort při holení |  |
| Nedílné části linky | Předehřev |  |
|  | Nanášecí zařízení roztoku postřikem |  |
|  | Sušení |  |
|  | Sintrovací zařízení |  |
|  | Ochlazovací zařízení |  |
| Zpracovávaný materiál | Nerezová ocel určená k výrobě nerezových holících čepelek SANDVIK 13C26 |  |
| Rozměr čepelek | Tloušťka 0,099 - 0,4mm Šířka 22mm; délka 43mm Ostatní rozměry dle výkresu |  |
| Cílové parametry produktu |
| Konečný stav produktu | souvislá vrstva sintrovaného povlaku PTFE na fazetách ostří s nepokrytým vrcholem ostří - viz příloha Visual standard PTFE coating |  |
|  | Nesmí vykazovat jakékoliv poškození ostří, tepelné ovlivnění ani vizuální vady na povrchu čepelek včetně zabarvení |  |
| Rychlost procesu | min 100 tis. ks za hodinu pro tloušťku 0,099 mm (proporcionálně pro 0,40 mm) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby:

## Přílohy: 	5.1 - D-E BLADE 0,099

5.2 - datasheet-sandvik-13c26-en

5.4 - charger

5.5 - datasheet DuPont teflon

5.6 - Visual standard PTFE coating