Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Nákup nového strojního vybavení MPQ TOMOS s.r.o. – II – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_038/0006602.

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:	MPQ TOMOS s.r.o.

Sídlo:	Rybníčky 87, 747 81 Otice

Zastoupen:	Anna Tomášová – jednatel

Rudolf Tomáš - jednatel

IČ:	27762211

DIČ:	CZ27762211

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29097.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - ohýbací a zkružovací zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) včetně nástrojů (nástrojových sad)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Ohýbací a zkružovací zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry zařízení: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| CNC řízení |  |
| Pohyb stroje pomocí 9ti CNC servo řízených os (podávání, rotace, ohýbání, vodorovný pohyb oh. hlavy, svislý pohyb oh. hlavy, posilovač přítlačného nástroje, upínací a přítlačný nástroj, trn |  |
| Ovládání pomocí externího průmyslového PC s dotykovým displejem min. 17“ |  |
| 3D grafické vizualizace ohýbaného dílce, možnost tvorby programu dílu načtením výkresu, simulace výroby a detekce kolize, jedna verze sw pro kancelářské PC - offline |  |
| Musí být zadávání ohýbání pomocí jednotlivých geometrií ohybu L,R,A (rovná část, úhel ohybu, natočení) a pomocí souřadnic X, Y, Z |  |
| Diagnostika ohýbacího stroje vzdáleným přístupem |  |
| Možnost připojení přes utp kabel (přístup k internetu) a USB |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce, popis stroje v češtině, obsluha stroje v češtině při dodání stroje |  |
| Maximální rozměr ohnuté trubky: | průměr 63,5 mm, tloušťky 2,5 mm |  |
| Úhel ohybu | Max. 190 st. |  |
| Možnost umístit min. 3 nástroje za sebou (max. 6) |  |
| Pohyblivá vodící lišta (CNC řízený postup přítlačného nástroje, jak přítlak, tak podélný pohyb servo-pohony) |  |
| Přesnost ohybu | ± 0,1 ̊ |  |
| Přesnost posuvu | 0,1 mm |  |
| Přesnost otáčení | ± 0,1 ̊ |  |
| Pohyb jednotlivých 9ti os a řízení (PLC) zajištěn servomotory |  |
| Vnitřní mazání ohýbacího trnu |  |
| Laser scanner |  |
| Ohýbání trubek přes trn s délkou do 6 m |  |
| Rozměry stroje max. 7100 x 1600 x 1500 mm (délka x šířka x výška), a to vzhledem k umístění ve výrobní hale |  |
| Ohýbání, jak přitahovacím způsobem, tak profilováním přes kladky |  |
| Jednorázový zdvih osy podélného podávání trubky | do min. 4 500 mm pro zakružování |  |

Účastník uvede:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry zařízení: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení |  |
| Typové označení zařízení |  |

Seznam nástrojových sad:

| Zadavatelem požadované nástrojové sady: | Účastníkem nabídnuté nástrojové sady (účastník uvede ANO/NE – dodání všech uvedených nástrojových sad, viz. tabulka níže): |
| --- | --- |
| Požadované nástroje, viz. tabulka níže |  |

| trubka | rolna |  | nástroje |  | trn | stírací | kleština |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| profil | pr. | rolna | upínací | přítlačná | typ | jazyk |  |  |
| ovál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18x2 | R120 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 20x2 | R65 | 1 | 1 | 1 | 2 kuličky |  | 1 |  |
| 22x2 | R163 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 25x2 | R58 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 28x2 | R115 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 30x2 | R65 | 1 | 1 | 1 | 2 kuličky |  | 1 |  |
| 32x2 | R60 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 33,7x2,25 | R110 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 | na |
| 33,7x2,25 | R165 |  |  |  |  |  |  | patro |
| 35x2 | R60 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 38x2 | R90 | 1 | 1 | 1 | nanuk | 1 | 1 | sada |
| 38x2 | R190 | 1 |  |  | 1 kulička | 1 |  | na |
| 38x2 |  | sada na zakružení |  |  |  |  |  | patro |
| 40x2 | R100 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 42x2 | R100 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 44x2 | R120 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 48x4,05 | R120 | 1 | 1 | 1 | 1 kulička | 1 | 1 | sada |
| 48x4,05 |  | sada na zakružení |  |  |  |  |  | na patro |
| 48x4,05 | R153 | 1 |  |  | nanuk |  |  |  |
| 50x2 | R155 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 55x2 | R150 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 60x3 | R110 | 1 | 1 | 1 | 1 kulička | 1 | 1 |  |
| 60x3 |  | sada na zakružení |  |  |  |  |  |  |
| 60x3 | R150 | 1 |  |  | nanuk |  |  |  |
| 65x3 | R100 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| plochoovál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38x20x1,5 | R70 | 1 | 1 | 1 | 2 kuličky |  | 1 | na |
| 20x38x1,5 | R70 | 1 | 1 | 1 | 2 kuličky |  | 1 | patro |
| 50x30x2 | R105 | 1 | 1 | 1 | 1 kulička |  | 1 |  |
| profily |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25x25 | R100 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |
| 30x30 | R200 | 1 | 1 | 1 | nanuk |  | 1 |  |

Cenová kalkulace dodávky ohýbacího a zkružovacího zařízení + nástroje:

| Dodávka | Cenová kalkulace - vyčíslit každou položku (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Ohýbací a zkružovací zařízení |  |
| Nástrojové sady |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |