Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Nákup nového strojního vybavení MPQ TOMOS s.r.o. – II – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_038/0006602.

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:	MPQ TOMOS s.r.o.

Sídlo:	Rybníčky 87, 747 81 Otice

Zastoupen:	Anna Tomášová – jednatel

Rudolf Tomáš - jednatel

IČ:	27762211

DIČ:	CZ27762211

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29097.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – pásová pila (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Pásová pila (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| automatická pásová pila CNC |  |
| průřez stroje | min. 250 mm |  |
| nastavení úhlu řezu | 90 až 45 stupňů |  |
| možnost dělení materiálu pod úhlem i v automatickém režimu |  |
| Příslušenství: |  |
| přítlačné zařízení |  |
| LED lampa |  |
| válečkový dopravník |  |
| ukazatel napnutí pásu |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky pásové pily:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Pásová pila |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |