ZD příloha č. 1 - Technická specifikace

| Vysokotlaká chladicí jednotka |
| --- |
| Požadavek/ požadovaná operace | Min. požadované technické parametry | Uchazečem nabídnuté technické parametry |
| Programování tlaků pomocí M kódů – minimálně 4 přednastavené tlaky | ANO |  |
| Rozsah tlaku chladicí kapaliny | min. v rozmezí 25 – 70 barů |  |
| Signalizace nedostatku chladicí kapaliny | ANO |  |
| Signalizace zanesení filtru | ANO |  |
| Proměnlivý průtok chladicí kapaliny | 8 - 40 litrů/min |  |
| Filtrace chladicí kapaliny do | 1 mikron |  |
| Dvojitá filtrace s možností přepínání filtrů | ANO |  |
| Nádrž chladicí kapaliny | min. 380 litrů |  |
| Maximální zastavená plocha | 1,2 m² |  |