Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Portálový souřadnicový měřící stroj“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j.: MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Produktová a organizační inovace výroby komponent V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV,

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:		Adast Systems, a.s.

Sídlo:		č.p. 496, 679 04 Adamov

Zastoupen:		Ing. MARTIN SVOBODA, člen představenstva

IČ:		46995919

DIČ:		CZ 46995919

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - portálového 3D souřadnicového měřicího stroje (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Portálový souřadnicový měřící stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Konstrukční provedení stroje: Portálové provedení, vzduchová ložiska |  |
| Robusní základová deska s integrovaným vedením osy Y: Přírodní granit |  |
| Pasivní tlumení vibrací od 30Hz |  |
| Pracovní rozsah měřícího stolu (hodnotící kritérium) | V ose X x Y x Z (mm): >= 800 x 1500 x 700 |  |
| Přesnost měření | MPEe (mikrometr): <=2,4+(l/300) |  |
| Rozlišení (mikrometr): <= 0,0001 |  |
| Výška sestavy stroje: max. 3 000 mm |  |
| Hmotnost sestavy: max. 2 500 kg |  |
| Snímací systém Renishaw (hlava) |  |
| Výměník sond: Minimálně 6 pozic |  |
| Magnetický modul Renishaw: 6 ks |  |
| Sada doteků a prodloužení: Průměr kuličky 1, 2, 4, 5, 6 mm |  |
| Referenční - kalibrační koule |  |

Ovládací pult, mobilní stůl pro PC (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| PC, klávesnice, myš | Min. konfigurace: 16 GB RAM operační paměť, 500 GB pevný disk, DVD–RW 2 GB VGA dual grafická karta Open-GL, 2 x Síťová karta 1000 Mbit/s, operační systém Windous 7 Profesional 64-Bit |  |
| 2 x Monitor 24", barevná tiskárna |  |
| SW pro měření pravidelných geometrií |  |
| Statistický SW (pro výpočet SPC) |  |
| SW pro zpracování - načítání CAD formátů |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky portálového souřadnicového měřícího stroje:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Portálový souřadnicový měřící stroj |  |
| Ovládací pult, mobilní stůl pro PC |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |