Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace kompozitních materiálů společností GDP KORAL, s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace – Inovační projekt, 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva III., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009458.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	GDP KORAL, s.r.o.

## Sídlo:	Za Mlýnem 5, 666 01 Tišnov

## Zastoupen:	Ing. Radim Buček, MBA, jednatel

## IČ:	27663256

## DIČ:	CZ27663256

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50005

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – tři unikátních pultruzních linek (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Pultruzní linka  - 3 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „linka“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Tažná síla min. 40 kN Pracovní zdvih min. 1000 mm každého odtahu. |  |
| Regulovatelná síla sevření čelistí odtahu s kapacitou min. 70 kN. Pracovní zdvih min. 12 mm. Výškové nastavení hlavy odtahu po 50 mm do maximální průchodnosti. Elektrická korekce nastavení úchopu hlavy odtahu v rozsahu 0-50 mm. |  |
| Tažná rychlost 5 - 250 cm/min. |  |
| Velikost průchodného prostoru tažných vozíků min.700x400 mm. |  |
| Možnost nastavení výšky upínače forem po 20mm do maxima 150 mm. |  |
| Min. 6 topných zón. Jedna topná zóna má min. jeden vstup a dva výstupy pro teploty 50 °C až 200 °C. |  |
| Zaznamenávání motohodin. |  |
| Možnost nastavení časových přestávek během chodu linky. |  |
| Monitoring tažné a přítlačné síly během chodu linky. |  |
| Monitoring teploty v jednotlivých zónách. |  |
| Viditelné zaznamenávání délky vyrobeného profilu a počtu kusů. |  |
| Řezací zařízení s nastavitelnou délkou řezání od 0,1 m do 15 m s tolerancí L* +/-0,5 mm. |  |
| Cívečnice pro zásobu rovingových vláken s minimální kapacitou 500 cívek po 20 kg. |  |
| Výškově stavitelná válečková dráha o délce min. 6 m propojená s pultruzní linkou s automatickým odebíráním dělených profilů. |  |
| Ink-jetová tiskárna pro bezkontaktní kontinuální potisk s možností minimálně 3 řádkového tisku, dotykovým panelem s českým menu, krytí IP65 pro provoz v prašném prostředí, ochrana hlavy stlačeným vzduchem, kabel tiskové hlavy min. 4 m, servisní stolek. |  |
| Zařízení musí splňovat evropské bezpečnostní normy na provoz. |  |
| Elektroinstalace obsahující všechny jistící prvky pro připojení do sítě dle příslušných norem. |  |
| Přečerpávací jednotka s potrubím o průtoku min. 5L/min pro termosetické pryskyřice |  |
| Předehřívací jednotka s regulací do 60°C a min. výkonem 1000 W. Množství ohřívaného média je min. 10 L. Vestavěné čerpadlo s průtokem min. 3 L/min. Zásobník i čerpadlo může být společný pro ohřev i chlazení. |  |
| Chladící jednotka s regulací od 10°C do 30°C. Min. chladící výkon 275 W. Množství ohřívaného média je min. 10 L. Vestavěné čerpadlo s průtokem min. 3L/min. Zásobník i čerpadlo může být společný pro ohřev i chlazení. |  |
| Datový výstup pro intranet s výstupními informacemi: Rychlost, tažná síla, teploty zón, délka řezaného profilu a počet řezů ze zakázky. |  |
| Segment montáže přípravků bude tvořen z tuhého kovového rámu, který bude navrtaný pro snadnou montáž modulových přípravků. Přípravky lze montovat po 5 cm v ose tažení. |  |
| Hlavní ovládací modul s displejem. Funkční ovládací tlačítka vytažená mimo displej na hlavním ovládacím panelu. Vedlejší ovládací funkční tlačítka (start /stop) jejich další umístění: 2x segment upínání formy, zleva a zprava. 1x ze strany obsluhy před pilou. |  |
| Rozvod vzduchu pro pomocné vzduchové nástroje: 2x po obou stranách u segmentu upínání formy 2x po obou stranách před pilou |  |
| Linka bude osazena 2x 230V zásuvkou ze zadní strany (od obsluhy) u segmentu upínání formy, dále 2x 230Va 2x 400V ze zadní strany (od obsluhy) uprostřed linky a 2x 230V ze zadní strany (od obsluhy) před pilou. |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky - pultruzní linky  - 3 ks:

| Dodávka pultruzních linek | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Pultruzní linka – 3 ks |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku 3 ks pultruzních linek (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |