Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

„Vybavení výrobní haly a výzkumného centra společnosti API CZ s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a konkurenceschopnost pro inovace:

- prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, výzva INOVACE - Inovační projekt - Výzva III, projekt s názvem „Inovace produktu a výrobního procesu ve společnosti API CZ s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008767 a

- prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, výzva POTENCIÁL - III. VÝZVA, projekt s názvem „Vybudování výzkumně-vývojového centra společnosti API CZ s. r. o.“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008657.

Zadavatel

## Obchodní firma:		API CZ s.r.o.

## Sídlo:				č.p. 136, 391 76 Slapy

## Zastoupen:	Ing. Miroslav Bartoš

## IČ:	26060469

DIČ:	CZ26060469

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11425.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – CNC obráběcího centra včetně počítačového příslušenství pro programování (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení, vč. cenové kalkulace.

CNC obráběcí centrum:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Zařízení vhodné pro přesné CNC 3 osé obrábění | ano |  |
| Nosnost stolu | Min. 1 800 kg |  |
| Rojezd v ose „X“ | Min. 2000 mm |  |
| Pojezd v ose „Y“ | Min. 850 mm |  |
| Pojezd v ose „Z“ | Min. 800 mm |  |
| Hmotnost stroje | Min. 14 000 kg |  |
| Konstrukce celého stroje z litiny | Ano |  |
| Vřetenová jednotka bez řemenového převodu, otáčky vřetene | Min. 12 000 min-1 |  |
| Řídicí systém – kompatibilní se systémem již používaným ve společnosti – FANUC | ano |  |
| Počet míst v zásobníku nástrojů | Min. 30 |  |
| Upínací kužel vřetena | BT 40 |  |
| Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | Max. 0,01 mm |  |
| Přesnost opakovaného najetí | Max. 0,005 mm |  |
| Lineární valivé vedení ve všech osách | ano |  |
| Osa Y lineární valivé vedení 4 krát | ano |  |
| Rychloposuv stejný ve všech osách | Min. 24 m/min |  |
| Chlazení vřetenové jednotky olejovým chladičem s lednicí | ano |  |
| Automatické mazání vřetenové jednotky olej-vzduch | ano |  |
| Chlazení nástroje středem vřetena, s mikrofiltrací | Min. 22 bar |  |
| Odsávání par z pracovního prostoru | ano |  |
| Kompletně krytovaný stroj zamezující úniku chladících medií a mlhoviny z pracovního prostoru | ano |  |
| Článkový dopravník třísek | ano |  |
| Adaptivní řízení posuvu | ano |  |
| Dopřední náhled řádků programu | Min. 200 |  |
| Paměť pro CNC programy | Min. 1GB |  |
| 3D sonda pro měření obrobků | Infračervený přenos |  |
| Dotyková sonda pro měření nástrojů | Infračervený přenos |  |
| Teplotní kompenzace stroje | ano |  |
| Příprava pro 4 osu | ano |  |
| LED osvětlení pracovního prostoru | ano |  |
| Ruční oplach pracovního prostoru | ano |  |
| Výška stroje | Max. 3500 mm |  |
| T drážky stolu šířky 18 mm rozteč 125 mm | Min. 7 |  |
| Lineární odměřování ve všech osách | ano |  |
| Autorizovaný záruční a pozáruční servis | ano |  |

| Příslušenství k CNC obráběcímu centru |
| --- |
| VBD frézovací hlavy rohové pr. 63, 50, 32, 25, 16 | ano |  |
| VBD kopírovací frézy s kruhovými plátky pr. 50, 32, 20, 16 | Ano |  |
| Monolitní frézy stopkové pr. 16, 12, 10, 8, 6, 5 | ano |  |
| Monolitní frézy kulové pr . 12, 8, 6, 4 | ano |  |
| VBD vrtáky pr. 35, 30, 25, 20, 18, 14 | ano |  |
| Monolitní vrtáky pro šrouby a závity M16, M12, M10, M8, M6, M5, M4 | ano |  |
| Závitníky M16, M12, M8, M6, M5, M4 | ano |  |
| Vyvrtávací a dokončovací hlavu pr. 3 – 60 mm | ano |  |
| Rychloupínací svěráky 125 s rozsahem 0 – 200 mm | Min 4ks |  |
| Držáky nástrojů | Min 10ks |  |
| Trn pro frézy | Min 1 |  |
| Kleštinové upínací pouzdro ER2=20mm | Min 1 sada |  |
| Notebook pro programování CNC |
| Frekvence procesoru | Min. 2,5GHz |  |
| Počet jader | Min. 4 |  |
| Dotykový displej | Min. 15“ |  |
| Grafická karta pro CAD aplikace, ve společnosti již zaveden Inventor | Min. 4GB |  |
| SSD | Min. 256GB |  |
| RAM 16GB DDR4 | RAM 16GB |  |
| HD webkamera | ano |  |
| OS | Min WinPro10 64bit |  |
| WiFi 802.11ac | ano |  |
| Servis | NBD On-Site |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka | Cenová kalkulace (v EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| CNC obráběcí centrum vč. příslušenství |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu |  |
| Notebook pro programování CNC |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: