Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

„Vybavení výrobní haly a výzkumného centra společnosti API CZ s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a konkurenceschopnost pro inovace:

- prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, výzva INOVACE - Inovační projekt - Výzva III, projekt s názvem „Inovace produktu a výrobního procesu ve společnosti API CZ s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008767 a

- prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, výzva POTENCIÁL - III. VÝZVA, projekt s názvem „Vybudování výzkumně-vývojového centra společnosti API CZ s. r. o.“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008657.

Zadavatel

## Obchodní firma:		API CZ s.r.o.

## Sídlo:				č.p. 136, 391 76 Slapy

## Zastoupen:	Ing. Miroslav Bartoš

## IČ:	26060469

DIČ:	CZ26060469

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11425.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – testovací stolice (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Testovací stolice:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Testování kotvení sedaček | Systém umožní simultánní test až na 3 místech, včetně simulace zatížení setrvačnosti sedadla |  |
| Testování kotvení vozíčku | Požadujeme simulaci zatížení odpovídající invalidnímu vozíčku až do 60 kN |  |
| Testování prototypů | Související s testováním karoserií požadováno až 100 000 cyklů |  |
| Ochrana proti přetížení | Požadováno 1,5 násobek přetížení bez trvalých deformací |  |
| Rám stroje délka | Min 8m Max 9m |  |
| Rám stroje šířka | Min 2,75m Max3,25 m |  |
| Rám stroje - upevňovací body | Musí obsahovat flexibilní způsob upevnění bodů v X - Y na ploše nejméně 5 m x 2,75 m |  |
| Konstrukce uložení pohonů | Dostatečně tuhé až pro 9 pohonů, situovaných ve třech řadách |  |
| Vertikální pozicování | Elektrické polohování |  |
| Vertikální pozicování rozsah (Z) | 200mm-1800mm |  |
| Vertikální vzdálenosti mezi pohony | Max 350 mm |  |
| Podélné pozicování pohonů rozsahu | +/- 900-1000 mm |  |
| Podélná vzdálenost mezi pohony | Max 350 mm |  |
| Nastavitelnost úhlů pohonů | 0° - 15° |  |
| Povrchová úprava | Kompletní ochrana proti korozi, základové nátěry + povrchové laky |  |
| Typ pohonů | Elektrický aktuátor |  |
| Počet pohonů | Min 6 |  |
| Dynamická síla pohonů | Min. 30 kN |  |
| Rychlost pohonů | 300 - 400 mm/s |  |
| Zdvih pohonů | 1000-1200 mm |  |
| Zatížení jedné buňky | 30-50kN/1pohon |  |
| Snímač k pohonům - externí | 1000-1200mm/1pohon |  |
| Řídící systém | Systém musí obsahovat ŘS na vestavěném digitálním řadiči Real Time a na uživatelském rozhraní kompatibilní s Win |  |
| Řízení pohonů nezávislé | Min 6 pohonů |  |
| Řízení pohonů proměnných charekteristik | Min 6 pohonů |  |
| Synchronizace pohonů | Požadováno |  |
| Řízení síly v závislosti na čase | Požadováno |  |
| Pozicování v závislosti na čase | Požadováno |  |
| Mód cyklického testování | Požadováno |  |
| Mód vytvoření uživatelského profilu testování | Požadováno |  |
| Standardní nastavení testování | Software musí obsahovat profily/tvary podle ECE R14 / FMVSS 210 |  |
| Možnost nastavení testování | Software musí umožňovat testování podle norem ECE R14 / FMVSS 210, GB14167-2013, ADR34, NTE INEN 2704 |  |
|  | - Isofix FMVSS255 |  |
|  | - ECE R107WTORS |  |
|  | - Directive 76/115/EEC |  |
|  | - ISO 10542 |  |
|  | - Isofix ECE-R14 |  |
| Mód detekování destrukce vzorku | Požadováno |  |
| Tolerance síly | +/- 0,5 % |  |
| Přesnost opakovaného polohování | +/- 0,5 mm |  |
| IP/internet řízení přes vzdálenou plochu | Požadováno |  |
| Vizualizace v reálném čase | Požadována |  |
| Uživatelské rozhraní | Systém musí obsahovat displej a PC odpovídající příslušnému SW a uživatelskému rozhraní |  |
| Externí dotykový panel pro obsluhu WIFI | Požadováno |  |
| Počet zátěžových řetězů | Min 9 |  |
| Délka zátěžových řetězů | 6-8m |  |
| Materiál zátěžových řetězů | Nevodivý, otěruvzdorný, nekorozivní a voděodolný |  |
| Povolené zatížení řetězů | 100 - 150kN |  |
| Hmotnost zátěžových řetězů | 0,5 kg/m až 1 kg/m |  |
| Prvky na propojení řetězů | Požadovány |  |
| Ramenní tvary - podle ECE R14 | Min 3 ks |  |
| Břišní tvary 254mm - podle ECE R14 | Min 1 ks |  |
| Břišní tvary 406mm - podle ECE R14 | Min 2 ks |  |
| Příkon | Min 85 kVA - (110 A pro 400 V) |  |
| Bezpečnostní norma | Systém musí být navržen tak, aby dodržoval platné směrnice o bezpečnosti strojů. Certifikát CE musí být vydán se systémem |  |
| Autorizovaný záruční a pozáruční servis | ano |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: