Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení strojního vybavení pro společnost K – INTERIER Morava s.r.o.“ – část 1

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platných ke dni 2. 5. 2017

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008204

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	K – INTERIER Morava s.r.o.

## Sídlo:	Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

## Zastoupen:	Jaroslav Kukač, jednatel

## IČ:	26878721

## DIČ:	CZ26878721

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28983.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – CNC obráběcího centra (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

CNC obráběcí centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry | Účastníkem nabídnuté technické parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Základní data: |  |  |
| Počet os obrábění | Min. 5 |  |
| Minimální rozměry pracovní plochy | 1390 x 5900 |  |
| Obrobitelná výška | Min. 120 mm |  |
| Minimální počet vrtáků na vrtací hlavě: | 6 horizontálních vrtáků v ose X |  |
|  | 4 horizontální vrtáky v ose Y |  |
|  | 21 vertikálních vrtáků |  |
| Portálová (mostová) konstrukce stroje | ANO |  |
| Celkový příkon | Max. 36 kW |  |
| Těžká průmyslová konstrukce, hmotnost stroje | 7500 – 9000 kg |  |
| Počet pracovních polí | Min. 8 |  |
| Ocelová svařovaná konstrukce bez betonových výplní | ANO |  |
| Automatické mazání stroje | ANO |  |
| Centrální automaticky řízené odsávání | ANO |  |
| Provedení stroje bez nášlapných bezpečnostních koberců pomocí měkčených nárazníků Bumpers | ANO |  |
| Pracovní rozměry: |  |  |
| Pracovní délka v ose X minimálně | 6200 mm |  |
| Všechny obráběcí nástroje pokrývají celou pracovní délku X | ANO |  |
| Pracovní šířka v ose Y minimálně | 1600 mm |  |
| Všechny obráběcí nástroje pokrývají celou pracovní šířku Y | ANO |  |
| Maximální obrobitelná tloušťka dílce minimálně | 170 mm |  |
| Upínací stoly: |  |  |
| Možnost upínat 2 dílce vedle sebe pro práci pro střídavé obrábění v pendlu | ANO |  |
| Délka obráběných dílců při střídavém obrábění v pendlu (vedle sebe - každý dílec) – HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM v souladu s čl. VI. odst. A. Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace. | Min. 2900 mm |  |
| Maximální celková délka stroje včetně bezpečnostního zařízení např. bezpečnostního plotu apod. | Max. 10 m |  |
| Možnost upínání 2 dílců za sebou v ose Y | ANO |  |
| 4 Nezávislé upínací podtlakové zóny pro upínání dílců | ANO |  |
| Podtlaková pumpa | 250 m3/hod |  |
| Počet upínacích přísavkových trámců minimálně | 10 ks |  |
| Počet upínacích přísavek pevných minimálně | 24 ks |  |
| Počet upínacích přísavek otočných minimálně | 16 ks |  |
| Možnost libovolně kombinovat počet a druh přísavek na jednotlivých suportech bez omezení počtu přísavek na suportu | ANO |  |
| Zvedací lišty pro nakládání těžkých dílců minimálně | 6 ks |  |
| Přední řada dorazových kolíků v ose X (10 dorazů) | ANO |  |
| Zadní řada dorazových kolíků v ose X (10 dorazů) | ANO |  |
| Střední řada dorazových kolík v ose X (10 dorazů) | ANO |  |
| Levá řada dorazových kolíků v ose Y pro 2 dílce za sebou (3 dorazy) | ANO |  |
| Pravá řada dorazových kolíků v ose Y pro 2 dílce za sebou (3 dorazy) | ANO |  |
| Mobilní středová konzola se dvěma řadami dorazových kolíků ose Y pro 2 dílce za sebou (6 dorazů) | ANO |  |
| Laser pro indikaci polohy přísavek | ANO |  |
| Kontrolní sonda pro měření tloušťky dílce | ANO |  |
| Centrální integrovaný pás pro odvod odpadů ze stroje | ANO |  |
| Frézovací vřeteno: |  |  |
| Frézovací vřeteno pro frézování v 5 osách | ANO |  |
| Výkon frézovacího vřetene | Min. 12 kW |  |
| Rozsah otáček frézovacího vřetene | 6000 – 20000 ot/min |  |
| Nezávislý invertor pro řízení otáček | ANO |  |
| Upínání nástrojů ve frézovacím vřetenu HSK63F | ANO |  |
| Mechanické blokování pracovních pozic vřetene | ANO |  |
| Automatický odsávací kryt | ANO |  |
| Kapalinové chlazení vřetene včetně chladícího agregátu | ANO |  |
| Pravý a levý chod vřetene | ANO |  |
| Automatické měření délky nástroje | ANO |  |
| Možnost naklopení motoru pod pracovní rovinu stroje minimálně | +/- 10° |  |
| Zásobníky nástrojů: |  |  |
| Zadní zásobník nástrojů uchycený na pracovním portálu s minimálně 15 upínacími pozicemi | 15 ks |  |
| Boční zásobník nástrojů pro minimálně 12 upínacích pozic | 12 ks |  |
| Vrtací hlava: |  |  |
| Počet vertikálních vrtáků ve vrtací hlavě minimálně | 25 ks |  |
| Počet horizontálních vrtacích vřeten v ose Y minimálně | 4 ks |  |
| Počet horizontálních vřeten v ose X | 8 ks |  |
| Otáčky vrtacích hřídelí řízeny nezávislým invertorem | ANO |  |
| Počet otáček vrtacích hřídelí minimálně | 8000 ot/min |  |
| Výkon hnacího motoru minimálně | 3,6 Kw |  |
| Průměr unášecích hřídelí minimálně | 20 mm |  |
| Násobič tlaku vzduchu pro polohování bez nutnosti mechanického blokování vertikální polohy vrtací hlavy | ANO |  |
| Integrovaná otočná drážkovací pilka 0-90° (X-Y) | ANO |  |
| Průměr otočné pilky minimálně | 150 mm |  |
| Otáčky drážkovací pilky řízené invertorem | ANO |  |
| Počet otáček drážkovací pilky minimálně | 6000 ot/min |  |
| Základní nástrojová sada: |  |  |
| 1. Upínací kužely HSK 63 F | 20 ks |  |
| 2. Stopková fréza DIA D=12 | 1 ks |  |
| 3. Stopková fréza DIA D=16 | 1 ks |  |
| 4. Sukovník D=35 | 1 ks |  |
| 5. Vrták D=15 | 1 ks |  |
| 6. Vrták D= 20 | 1 ks |  |
| 7. Vrták D=5 | 10 ks |  |
| 8. Vrták D=8 | 10 ks |  |
| 9. Vrták D=10 | 1 ks |  |
| 10. Pilka do vrtací hlavy D= 160 mm | 1 ks |  |
| 11. Pila do frézovací hlavy D=250 mm | 1 ks |  |
| 12. Upínací kužel na pilu do frézovací hlavy | 1 ks |  |
| Řízení stroje: |  |  |
| Hlavní mobilní ovládací panel typ LCD | minimálně 17" |  |
| Rozváděcí skříň integrovaná do základu stroje | ANO |  |
| Klimatizovaná rozváděcí skříň | ANO |  |
| Nezávislý ruční mobilní ovládací panel s ovládáním všech hlavních funkcí stroje | ANO |  |
| Čtečka čárových kódů | ANO |  |
| 2 x HW klíč pro ovládací program stroje (možnost práce v kanceláři) | ANO |  |
| Dálková servisní správa stroje | ANO |  |
| Kompletní konstrukční software CAD/CAM pro konstrukci nábytku a optimalizaci výrobního procesu a navýšení výrobní kapacity: |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce, technická podpora v českém jazyce | ANO |  |
| konstrukce nábytku, tvorbu vizualizace, kalkulace, výrobní dokumentace, nářezových plánů a generování NC kódu v jednom uživatelském prostředí | ANO |  |
| import seznamu dílců ve formátu CSV, XLS | ANO |  |
| možnost napojení na online eShop | ANO |  |
| import souborů DXF | ANO |  |
| export souborů DXF a ARD | ANO |  |
| slučování zakázek pro větší výtěž | ANO |  |
| tvorba a tisk štítků s čárovými kódy, možnost tisku štítků z dotykové obrazovky | ANO |  |
| možnost provádět změny konstrukce nábytku, kování a použitého materiálu na úrovni projektu, místnosti, skříně a specifickém dílu | ANO |  |
| Integrovaný postprocesor pro řízení stávajícího CNC centra 3 osy | ANO |  |
| Integrovaný postprocesor pro řízení nového CNC centra 5 os | ANO |  |
| Integrovaný optimalizační program pro nářezové plány s převodem do stávajícího zařízení | ANO |  |
| 2 x licence výrobní licence - pro řízení výroby | ANO |  |
| 1 x licence obchdní licence - pro zadávání objednávky | ANO |  |
| Software pro přípravu programů pro obrábění v 5 ti současně interpolovaných osách: |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce, technická podpora v českém jazyce | ANO |  |
| načítání CAD podkladů (geometrie, plochy, objemové modely) ve formátech PDF, DXF/DWG, IGES, , CADL, VDA, ANVIL, ACIS, STL, BTL, | ANO |  |
| import seznamu dílců ve formátu CSV, XLS, XML | ANO |  |
| automatizované dávkové zpracování CAD podkladů | ANO |  |
| automatická tvorba technologie na základě obráběcích stylů | ANO |  |
| parametrizace, vektorizace | ANO |  |
| nesting, pravoúhlý i přesný, automatické můstky | ANO |  |
| tvorba a tisk štítků s čárovými kódy | ANO |  |
| oscilace drah | ANO |  |
| vysokorychlostní obrábění | ANO |  |
| tvorba technologie od 2osého po 5osé plynulé obrábění | ANO |  |
| 3D gravírování, navinutí geometrie na plochu | ANO |  |
| Postprocesor pro řízení CNC 5 os | ANO |  |
| Ostatní: |  |  |
| Stroj vyroben podle CE norem | ANO |  |
| Uživatelská příručka v českém jazyce | ANO |  |
| Uživatelské prostředí na řídícím počítači v českém jazyce | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky CNC obráběcího centra:

| Dodávka CNC obráběcího centra | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| CNC obráběcí centrum |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku CNC obráběcího centra (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |