Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení strojního vybavení pro společnost K – INTERIER Morava s.r.o.“ – část 2

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platných ke dni 2. 5. 2017

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008204

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	K – INTERIER Morava s.r.o.

## Sídlo:	Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

## Zastoupen:	Jaroslav Kukač, jednatel

## IČ:	26878721

## DIČ:	CZ26878721

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28983.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Sublimační tiskárna (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Sublimační tiskárna (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede účastník ANO/NE): |
| --- | --- |
| Tiskové rozlišení | Min. 1440 x 720 dpi |  |
| Pracovní šíře | Min. 1600 mm |  |
| Čtyřbarevný mód 2x CMYK |  |
| Minimální tisková rychlost | 30 m2 / hod (baner) |  |
| Integrovaný systém předehřevu a sušení média |  |
| Možnost potisku široké škály nekoutovaných materiálů |  |
| Paleta přímých barev |  |
| Doladění Color managementu pracoviště (monitor, tiskárna) |  |
| Měření barevných profilů ICC pro konkrétní materiál přímo na zakoupené tiskárně – 3 měřené profily |  |
| Navíjecí zařízení s výkyvným systémem pro přesnější navinutí materiálu |  |
| Stroj musí umožňovat případnou změnu inkoustů na fluo barvy |  |
| Rip software umožňující ovládání více zařízení najednou (min. 3 stroje) |  |
| Software Rip musí umět uvádět spotřebu inkoustu v tisku |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky sublimační tiskárny:

| Dodávka sublimační tiskárny | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Sublimační tiskárna |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku sublimační tiskárny bez DPH (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |