Vratové clony

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1CSC a.s. - ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU

643 00 BRNO-CHRLICE, TOVÁRNÍ 877/1c

K.Ú. CHRLICE, P.Č. 1893/11, 1893/145, 1893/165, 1893/178, 1893/203, 1893/205, 1893/329, 1893/330, 1893/339, 1893/376, 1893/386

STAVEBNÍK				NELI property, a.s., IČO 29275555

Na Hraničkách 589/34, Dědice, 682 01 Vyškov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavel MORÁVEK, ČKAIT 1301814

Okružní 4551/5, 760 05 Zlín

VYPRACOVAL			            Ing. Pavel MORÁVEK

STUPEŇ				             DUR + DSP

DATUM					             01/2017

1.  Účel použití:

Vratové clony jsou navrženy pro snížení tepelných ztrát hal výrobního areálu 1CSC v Chrlicích.

Vratové clony budou instalovány do 8 ks sekčních vrat, která slouží pro vjezd kamiónů do hal objektu.

- Pozice, velikosti, počty:

- Umístění vratových clon u sekčních vrat - viz SO 01- výkres č. 01.500 GENEREL OBJEKTU

- 1. Vrata  - šířka 3,2 x výška 4,3m = 1ks

2. Vrata  - šířka 3,5 x výška 4,3m = 3 ks

3.  Vrata - šířka 4 m x výška 4,3m = 1 ks

4.  Vrata - šířka 5 m x výška 4,3m = 2 ks

5.  Vrata - šířka 7 m x výška 4,3m = 1 ks

- Technické vlastnosti:

Vratové clony jsou navrženy takto:

- Bez ohřevu a filtrace vzduchu

- V technickém standardu a shodě výrobku výrobce vratových clon

- Při otevření sekčních vrat při najíždění kamiónů do hal se sepnou ventilátory vratových clon a jejich prouděním vnitřního vzduchu bude zabráněno proudění vzduchu venkovního.

- Po uzavření vrat se vypnou ventilátory vratových clon

Ing. Pavel Morávek, 01/2017