VZT rekuperační jednotka

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1CSC a.s. - ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU

643 00 BRNO-CHRLICE, TOVÁRNÍ 877/1c

K.Ú. CHRLICE, P.Č. 1893/11, 1893/145, 1893/165, 1893/178, 1893/203, 1893/205, 1893/329, 1893/330, 1893/339, 1893/376, 1893/386

STAVEBNÍK				NELI property, a.s., IČO 29275555

Na Hraničkách 589/34, Dědice, 682 01 Vyškov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavel MORÁVEK, ČKAIT 1301814

Okružní 4551/5, 760 05 Zlín

VYPRACOVAL			            Ing. Pavel MORÁVEK

STUPEŇ				             DUR + DSP

DATUM					 01/2017

1.  Účel použití:

VZT průmyslového odsávání řeší odvod zplodin z kontinuálního svařování tyčového sortimentu při teplotě 1.110°C a odvod páry z následujícího chlazení výrobku chladící emulzí na vodní bázi.

Rekuperací tepla se teplo odvedené z odsávaného vzduchu průmyslového odsávání vrací do ohřevu venkovního vzduchu na přívodu vzduchu do haly. Bilančně se vytváří mírný přetlak v hale.

- Pozice, počty:

- Viz Layout výrobní technologie – Výkres č. D.1.1_01.500_Generel objektu

- Odsávací místa:  hala „A“ - Výrobní linky TWL I, TWL II, TWL III

- VZT rekuperační jednotka - Venkovní centrum průmyslového odsávání a chlazení emulze

- Technické vlastnosti:

Do systému stávající vzduchotechniky bude zařazena VZT rekuperační jednotka s regulací pro halu „A“. Rekuperace řeší zpětné získání tepla z odpadního vzduchu.

- Komory VZT rekuperační jednotky:

  - Přívodní / Filtrační/ Ventilátorová / Rekuperační/ Ohřívací Qt = 100 kW / Směšovací/ Tlumící / Výfuková

  - Budou ve venkovní úpravě

- VZT jednotka bude opatřena regulací na přívodech a odvodech vzduchu, hlídání a regulace teplot, bezpečnostní zajištění chodu zařízení

- Specifikace jednotky - bude upřesněna v zadání pro výběrové řízení

- Připojení na média - bude upřesněno v zadání pro výběrové řízení

- Umístění bude ve venkovním prostoru v centru průmyslového odsávání a chlazení emulze na ocelové nosné konstrukci

- VZT potrubí bude ve venkovních rozvodech opatřeno tepelnou protihlukovou izolací s Al polepem příp. na trny

Ing. Pavel Morávek, 01/2017