ZZT pro ohřev VZT a TUV

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1CSC a.s. - ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU

643 00 BRNO-CHRLICE, TOVÁRNÍ 877/1c

K.Ú. CHRLICE, P.Č. 1893/11, 1893/145, 1893/165, 1893/178, 1893/203, 1893/205, 1893/329, 1893/330, 1893/339, 1893/376, 1893/386

STAVEBNÍK				NELI property, a.s., IČO 29275555

Na Hraničkách 589/34, Dědice, 682 01 Vyškov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavel MORÁVEK, ČKAIT 1301814

Okružní 4551/5, 760 05 Zlín

VYPRACOVAL			            Ing. Pavel MORÁVEK

STUPEŇ				             DUR + DSP

DATUM					 01/2017

1.  Účel použití:

Zpětné získání tepla z ochlazování výrobků po kontinuálním svařování tyčového sortimentu, a to z teploty 1.110°C na cca 40°C prostřednictvím chladící emulzní kapaliny na bázi vody.

Takto ohřátá chladící emulzní kapalina je zchlazována ve venkovní chladící jednotce o tepelném výkonu Qt= 290 kW, které je v současné době předáváno do venkovního ovzduší.

Zpětné získání bude dosaženo s danou účinností tepelným čerpadlem.

Takto získané teplo bude možno dále využít pro ohřev VZT – přívod teplého vzduchu do hal a dále na na ohřev TUV.

Na možnosti ZZT je navrženo tepelné čerpadlo.

- Pozice, počty:

- Viz Layout výrobní technologie – viz Výkres č. D.1.1_01.500_Generel objektu

- Ochlazovací místa:  hala „A“ - Výrobní linky TWL I, TWL II, TWL III

- Umístění: Tepelné čerpadlo - Venkovní centrum průmyslového odsávání a chlazení emulze

- Technické vlastnosti:

Do systému stávajícího chlazení chladící emulzí kapaliny bude zařazeno tepelné čerpadlo s regulací pro teplovzdušné vytápění hal „A, B, C, D“ a pro ohřev TUV.

  - topný faktor -  „účinnost“ tepelného čerpadla. Dle metodiky normy EN 14 511T

  - teplovzdušné vytápění bude posuzováno dle měrné kapacity tepla dle metodiky ČSN EN ISO 13790- Výpočet potřeby tepla na vytápění

- Tepelné čerpadlo ZZT bude opatřeno regulací na přívodech a odvodech vzduchu, přívodech a odvodech vody, hlídání a regulace teplot, bezpečnostní zajištění chodu zařízení- zamrznutí/ přehřátí

- Specifikace tepelného čerpadla - bude upřesněna v zadání pro výběrové řízení

- Připojení na média - bude upřesněno v zadání pro výběrové řízení

- Umístění bude ve venkovním prostoru v centru průmyslového odsávání a chlazení emulze na ocelové nosné konstrukci

- Armatury a potrubí budou ve venkovních rozvodech opatřena tepelnou izolací

Ing. Pavel Morávek, 01/2017