Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pěstování rozchodníků – okrasných rostlin – část 2“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.3, Operace 16.3.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0632051.

## Zadavatel:

## Název/Obchodní firma:	Green farm delevopment s.r.o.

## Sídlo:	Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství

## Zastoupen:	Hana Kocmanová, jednatelka

## IČ:	25925491

## DIČ:	CZ25925491

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121990.

Požadované minimální technické parametry nového zařízení – Teleskopický nakladač (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Teleskopický nakladač (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Typ motoru | Diesel |  |
| Výkon motoru | Nad 20 kW |  |
| Pohon | 4 x 4 |  |
| Hydrostatická převodovka | ANO / NE |
| Nosnost na lžíci | Min. 1 300 kg |  |
| Nakládací lžíce součástí | ANO / NE |
| Hydraulické rychloupínání nářadí | ANO / NE |
| Výška nakládky | Min. 3 m |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky teleskopického nakladače:

| Dodávka teleskopického nakladače | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Náklady na teleskopický nakladač |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku teleskopického nakladače (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |