Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologie pro manipulaci a zpracování cukru – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo žádosti: 17/005/0421c/451/004344.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	MOCCA, spol. s.r.o.

## Sídlo:	Ruprechtická 848/32, Liberec I – Staré město, 460 01 Liberec

## Zastoupen:	Renata Hrnčířová, jednatel

## Ing. Petr Minařík, jednatel

## IČ:	496 82 393

## DIČ:	CZ49682393

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 18973

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie:

- Horizontální balící stroj pro cukerné a mléčné komprimáty zabalené do roličky

- Injet tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků

(dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Horizontální balící stroj pro cukerné a mléčné komprimáty zabalené do roličky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

– automatická balicí linka, která umožní z volně sypaných tablet kulatého tvaru, tablety zorientovat a zabalit po 16 ks a 19 ks do roličky a označit datumem MDT a lot kódem. Rolička je viz. obrázek níže a její podélný svar je zalepen tavným lepidlem a boky roličky přehnuté. Na balení se používá AL/PAP folie.

Ilustrační vyobrazení roličky (volně dostupná na trhu)

Ilustrační vyobrazení tablet (balený produkt)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Průměr baleného produktu (kulatá tableta s dírou nebo bez) | v rozsahu linky pro tablety o průměru 17-24 mm, většinové využití pro balení tablet o průměru 19 mm |  |
| Tloušťka baleného produktu | v rozsahu linky pro tablety o tloušťce 6-12 mm, většinové využití pro balení tablet o tloušťce 6 mm |  |
| Délka roličky | v rozsahu 30-130 mm momentálně pro 16ks tablet v roličce je to 96 mm a pro 19ks tablet v roličce 114 mm |  |
| Rychlost balení | min. 100 ks/min |  |
| Značení MDT a LOT kódu | na obale musí po zabalení být označení MDT a Lot kódu a to ve tvaru dle aktuálního dne balení (kde D=den, M=měsíc, R=rok): DD.MM.RRRR LRRJJJSXX |  |
| Hmotnost stroje | Max . 3 tuny |  |
| Rozměr stroje | Max. 6,5 x 2 x 2 m |  |
| Příkon stroje | Max. 3 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Injet tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Zařízení pro značení finálních výrobků |  |
| Vhodné pro potisk PP a PAP obalů |  |
| Min. dvouřádkové provedení |  |
| Tisk alfanumerických znaků, arabských číslic. |  |
| Výška znaků | v rozsahu 1,5-12 mm |  |
| Rychlost tisku | min. 9 m/sec |  |
| SD, USB, RS232, ethernet | min. musí mít USB |  |
| Nerez provedení |  |
| IP55 případně i IP65 | min. musí mít IP55 |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky Horizontálního balícího stroje pro cukerné a mléčné komprimáty zabalené do roličky, Injet tiskárny pro značení a dohledatelnost finálních výrobků:

| Dodávka kompletu | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Horizontální balící stroj pro cukerné a mléčné komprimáty zabalené do roličky |  |
| Injet tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku kompletu (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |