Příloha č. 4.5

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Rozšíření výroby zpracování masa společnosti SelaVita – část 5“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0631556

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	Selavita s.r.o.

## Sídlo:	Rakovnická 576, 272 04, Kladno

## Zastoupen:	Tomáš Rendla, jednatel

## IČ:	29143594

## DIČ:	CZ29143594

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 202944

Požadované minimální technické parametry nových zařízení – Stoly, dřezy, umývadla a ostatní zařízení (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Stůl třídící otočný (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Rozměr | Ø 1400-1700 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |
| Napětí | 400 V |  |
| Příkon | 0,25-0,45 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Dvoudřez s prolisovanou vrchní deskou (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka | 1300-1500 mm |  |
| Šířka / hloubka | 650-750 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |
| Tloušťka materiálu | 1-1,5 mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

3 ks Umývadlo (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka | 450-520 mm |  |
| Šířka / hloubka | 350-400 mm |  |
| Výška | 200-250 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

2 ks Stolek psací závěsný s policí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka | 450-550 mm |  |
| Šířka / hloubka | 300-400 mm |  |
| Výška | 350-400 mm |  |
| Materiál | Nerez |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Sprcha tlaková na nádobí + baterie (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Upevňovací otvor pro baterii | Ø 30 – 32 mm |  |
| Průtok | Max. 20 l / min |  |
| Tlak | Max. 6 bar |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

2 ks Krabicový žlab (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka | 3 m |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

100 ks Vozík pod přepravky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka | 640-670 mm |  |
| Šířka | 400-430 mm |  |
| Výška | Min. 120 mm |  |
| Materiál | nerez |  |
| Nosnost | Min. 200 kg |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

3 ks Buben samonavíjecí s hadicí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Délka hadice | 15 m |  |
| Materiál bubnu | nerez |  |
| Tlak | Max. 10 bar |  |
| Hmotnost | 10-16 kg |  |
| Připojení na vodu | ½‘‘ |  |
| Max. teplota vody | Min. 95°C |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

3 ks Vodní rozprašovací pistole (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Max. teplota vody | Min. 95°C |  |
| Hmotnost | Max. 1 kg |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Napěňovací zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Max. tlax | Min. 7 bar |  |
| Hmotnost | 10-20 kg |  |
| Kapacita | Min. 20 litrů |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Stůl s policí (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 750-850 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 550-650 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Stůl bourárenský včetně pracovní desky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 750-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Pracovní deska: |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka | 750-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | PE |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

2 ks Stůl bourárenský s otvory pro třídění včetně pracovní desky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Materiál | nerez |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka / Hloubka | 700-900 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Pracovní deska: |  |
| Délka | 1700-1900 mm |  |
| Šířka | Min.500 mm |  |
| Výška | 850 mm |  |
| Materiál | PE |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |