Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka materiálu v rámci projektu torifikace“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Torifikace“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, program Aplikace, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004771.

## Zadavatel

Obchodní firma:	MOBIKO plus a.s.

Sídlo:	Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen:	Petrem Zimou, předsedou představenstva

Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva

IČ:	26788675

DIČ:	CZ26788675

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634.

Požadované minimální technické parametry materiálu (dílů a zařízení): Stručný popis funkční torifikační jednotky:

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Cyklon odlučování nečistot ze vzdušin:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |
| Průtok vzdušiny | 0,2 Nm3/s (při 0°C a tlaku 101,3 kPa) |  |
| Pracovní teplota vzdušiny | 20 – 350 °C |  |
| Tlaková ztráta při průtoku vzdušiny | 410 Pa |  |
| Materiál provedení | Ocel (zaručená svařitelnost) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Žebrované trubky:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Počet ks | 40 |  |
| Průměr základní trubky | 26,9 mm |  |
| Tloušťka stěny trubky | 2,6 mm |  |
| Materiál trubky | P265GH nebo 16Mo3 |  |
| Vnější průměr žebra | 51 mm |  |
| Tloušťka stěny žebra | 1 mm |  |
| Počet žeber na 1 m délky | 200 |  |
| Žebrovaná délka | 900 mm |  |
| Způsob upevnění žeber | Plný průvar |  |
| Celková délka trubky | 1100 mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Zdroj horkých spalin, horké vody a páry:

Zdroj spalin je určen pro výrobu spalin nebo horké vody nebo páry. Zdroj umožňuje výrobu horkých spalin a horké vody nebo horkých spalin a nízkotlaké páry nebo horké vody nebo nízkotlaké páry.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Ruční ovládání s podporou automatiky |  |
| Palivo | Hnědé uhlí, pelety, dřevní štěpka, agro pelety (seno, sláma), dřevní pelety – každé samostatně nebo ve směsi ve všech možných poměrech |  |
|  | Plyny uhlovodíků ve směsi s palivy podle odstavce a) v poměru od 20% do 100% jmenovitého výkonu zařízení |  |
| Výhřevnost tuhého paliva | Min. 12 MJ/kg |  |
| Výhřevnost odplynů | Min. 1 MJ/Nm3 |  |
| Průtok vyráběných spalin | Min. 300 m3/h |  |
| Teplota spalin na výstupu | 500 – 800 °C |  |
| Výkon výroby horké vody se spalinami | Cca 15 kW |  |
| Výkon výroby horké páry se spalinami | Cca 15 kW |  |
| Výkon horké vody bez spalin | Cca 100 kW |  |
| Výkon nízkotlaké páry bez spalin | Cca 100 kW |  |
| Pro každý druh provozu bude zařízení přepojeno a osazeno příslušným zařízením umožňujícím vývod daného média (není součástí dodávky). |  |
| Max. Zastavěný prostor technologií | 4x1,5 m |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Dopravní šnek technologického zařízení:

Dopravní šnek je určen pro dopravně procesní funkci tepelného zařízení. Je dvouplášťového provedení s otápěným vnějším pláštěm horkými plyny o teplotě až 850°C. Stěna otápěného prostoru společná se stěnou šnekového dopravníku je opatřena intenzifikačními vestavbami pro dosažení přestupu tepla na této stěně  50W/(m2*K), přepočteno na průtok vzduchu při rychlosti 10m/s a teplotě 300°C.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Provedení šneku | Osový s navařenou šroubovicí |  |
| Materiálové provedení: Požadovaná teplotní odolnost | Min. 650 °C v redukčním prostředí |  |
|  | Min. 850 °C v oxidačním prostředí |  |
| Délka funkční části šneku | 2900 mm |  |
| Vnější průměr šneku | 250 mm |  |
| Průměr nosné osy šneku | 89 mm |  |
| Stoupání šneku | 200 mm |  |
| Průměr vnějšího pláště | 306x3 mm |  |
| Průměr vnitřního pláště í | 260x2 mm |  |
| Vstupní otvor pro ohřívanou hmotu (Vstup kolmo k ose) | min. 260x300 mm |  |
| Výstupní otvor rozměrově shodný se vstupním otvorem. Orientován směrem dolů na výstupní straně. |  |
| Těsnění připojovací hřídele šneku se předpokládá labirintovým těsněním, nebo teplu odolnou ucpávkou do 500°C. |  |
| Součástí dodávky jsou pomůcky pro kontrolu meziplášťového topného prostoru a pro jeho spolehlivé čištění, demontáže apod. |  |
| Max. povolený průtok netěsností ucpávky: | 0,1l/s při rozdílu tlaků 500 Pa |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Nádrž produktů:

Nádrž je určena pro uskladnění produktů na bázi uhlovodíků, a experimentální ověření jejich vlastností. Nádrž je válcového tvaru, je opatřena technologickými hrdly a hrdly pro napojení vytápění. Uložení nádrže umožňuje naklápění kolem hlavní osy pro provádění experimentálních prací.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Materiál nádrže | Nerezová ocel |  |
| Průměr pláště | 600 mm |  |
| Délka pláště | 1200 mm |  |
| Hrdlo 1 (uprostřed horní části nádrže) | Ø 404 mm |  |
| Hrdlo 2 (v horní části nádrže) | Ø 304 mm |  |
| Hrdlo 3 (2 ks) (v dolní části nádrže) | Elektrické topné těleso |  |
| Hrdlo 4 (2 ks) (v dolní části nádrže) | Topný svazek |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Ventilátor horkých plynů:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota plynů | 260 °C |  |
| Průtok plynů | 0,2 Nm3/s |  |
| Dosahovaný statický tlak | 1,1 kPa |  |
| Typ pohon | 3x400 V |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Ohřívák spaliny vzduch:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota vzduchu na vstupu | 20 °C |  |
| Teplota vzduchu na výstupu | 500 °C |  |
| Teplota spalin na vstupu | 800 °C |  |
| Průtok vzduchu | 0,15 Nm3/s |  |
| Průtok spalin | 0,165 Nm3/s |  |
| Pracovní tlak obou pracovních látek | 0,5 bar |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Dopravní šnek podávání hmoty s těsnícím a dávkovacím turniketem:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Objem podávané hmoty | Min. 1220 l/h |  |
| Největší velikost částic | 80 mm |  |
| Pohon | Elektromotor s převodovkou |  |
| Průměr dopravního šneku | 150 mm |  |
| Délka dopravníku | cca 1,2 m |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky předmětu veřejné zakázky:

| Dodávka zařízení (dle výše uvedeného množství u každého zařízení) | Cenová kalkulace celkem (Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| Cyklon odlučování nečistot ze vzdušin |  |
| Žebrované trubky |  |
| Zdroj horkých spalin, horké vody a páry |  |
| Dopravní šnek technologického zařízení |  |
| Nádrž produktů |  |
| Ventilátor horkých plynů |  |
| Ohřívák spaliny vzduch |  |
| Dopravní šnek podávání hmoty s těsnícím a dávkovacím turniketem |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |