Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Portálový souřadnicový měřící stroj II“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j.: MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Inovace výroby komponent výdejních stojanů V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV,

registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012195

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:		Adast Systems, a.s.

Sídlo:		č.p. 496, 679 04 Adamov

Zastoupen:		Ing. Martin Svoboda, člen představenstva

IČ:		46995919

DIČ:		CZ 46995919

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - portálového 3D souřadnicového měřicího stroje s CNC řízením (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Portálový souřadnicový měřící stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Konstrukční provedení stroje: Portálové provedení Vzduchová ložiska pro všechny osy (X, Y, Z) |  |
| Robusní základová deska vyrobená z jednoho kusu s integrovaným vedením všech os (X, Y, Z) z přírodního kamene (granitu) nebo všechny osy stroje musí vykazovat stejné termické vlastnosti s maximální termickou netečností |  |
| Pasivní tlumení vibrací od 30Hz |  |
| Pracovní rozsah měřícího stolu (hodnotící kritérium) | V ose X x Y x Z (mm): >= 800 x 1300 x 700 |  |
| Úložná plocha desky stroje (milimetr) | >= 800 x 1800 |  |
| Přesnost měření podle ISO 1030-2 (hodnotící kritérium) | MPEe (mikrometr): <=2,4+(l/300) |  |
| Rozlišení (milimetr): (hodnotící kritérium) | <= 0,0001 |  |
| Prostorové posuvové rychlosti (mm/s) | >=500 |  |
| Prostorové posuvové zrychlení (mm/s2) | >= 2000 |  |
| Výška sestavy stroje (mm) | <= 3000 |  |
| Nosnost stroje – hmotnost součásti (kg) (hodnotící kritérium) | >= 600 |  |
| Hmotnost sestavy stroje (kg) | <= 3000 |  |
| Měřící sonda: Motorická, otočná a naklápěcí hlava min. 700 indexovatelných poloh (snímací sonda pro bodové snímání, směrově nezávislá) |  |
| Snímací systém Renishaw PH10M/TP200 nebo kompatibilní |  |
| Výměník sond: Minimálně 6 pozic, min. 2 osazená místa |  |
| Magnetický modul Renishaw SF nebo kompatibilní: 6 ks |  |
| Sada doteků, prodloužení a klouby se závitem M 2, průměry kuliček min. 1 - 6 mm (min 5ks) |  |
| Referenční - kalibrační koule |  |

Ovládací pult, mobilní stůl pro PC (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| PC, klávesnice, myš | Min. konfigurace: Operační systém Windous 10, 64 Bit Procesor Core I7 a lepší 8 GB RAM operační paměť 500 GB pevný disk 2 x Síťová karta 1000 Mbit/s 1 G VGA grafická karta Open-GL DVD–RW mechanika |  |
| 2 x Monitor 24" |  |
| Barevná tiskárna A 4 |  |
| Minimální požadavky na SW: |  |
| Měření geometrických tvarů pomocí CAD modelu i bez modelu |  |
| Měření a vyhodnocování obecných ploch a bodů a křivek proti CAD modelu |  |
| Integrované knihovny tolerancí |  |
| Načítání CAD modelů - minimálně formát STEP, ACIS, IGES, VDA FS |  |
| Tvořeni CNC měřících programů Online i Offline z možnostmi simulace a kontroly kolize |  |
| Ochrana hesly pro různé úrovně obsluhy |  |
| Možnost off-line programování na počítači stroje i za CNC běhu stroje |  |
| Současná obsluha a protokolizace v různém jazyku, online, ofline |  |
| Pozdější opakovaná vyhodnocení naměřených dat a jejich protokolizace bez nutnosti opakování měření |  |
| Automatické zálohováni dat (Backup) |  |
| Možnost exportu naměřených dat do kancelářského programu Microsoft Ofice (pdf, Excel) |  |
| Jazykové verze software - min. čeština, němčina, angličtina |  |
| Databankový systém ukládáni měřících programů a naměřených hodnot, výsledků a protokolů |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky portálového souřadnicového měřícího stroje:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Portálový souřadnicový měřící stroj s CNC řízením |  |
| Ovládací pult, mobilní stůl pro PC |  |
| Náklady na balení, dopravu, instalaci s úvodní kalibrací a uvedení do plného provozu |  |
| Školení obsluhy stroje u zadavatele - min. 5 dní |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |