Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologie pro manipulaci a zpracování cukru - II – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Pořízení technologie pro manipulaci a zpracování cukru“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo žádosti: 18/007/0421c/451/002965

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	MOCCA, spol. s r.o.

## Sídlo:	Ruprechtická 848/32, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

## Zastoupen:	Renata Hrnčířová, jednatel

## Ing. Petr Minařík, jednatel

## IČO:	496 82 393

## DIČ:	CZ49682393

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 18973

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie:

- Mlýn na moučkový cukr

- Míchací zařízení pro cukerné směsi

- Thermo tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků

(dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Mlýn na moučkový cukr (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

Vzhledem k napojení na současnou technologii zadavatel umožňuje v této části prohlídku místa plnění.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Mlýn pro mletí cukr krystalu nebo krupice na cukr moučka s granulometrii |  |
| Mlýn musí splňovat potravinářské, hygienické a bezpečnostní požadavky (musí splňovat platné normy ATEX EU 94/9/ES pro sjednocení značení a předpisy pro elektrické zařízení určené do prostředí s nebezpečím výbuchu) |  |
| Příjem cukru do mletí ze stávajícího systému skladování cukru (výsypka zásobníku cukru). |  |
| Bezpečnostní prvky pro zabezpečení ochrany mlýnu před výbuchem a ochrana technologie proti destrukci. |  |
| Hlavní hřídel mlýnu z nerezové oceli s vysokou odolností usazená na ložiscích pro vysoké otáčky. |  |
| Součástí dodávky musí být i plnění mlýnu pneudopravou, filtrem nečistot a tlumičem hluku. |  |
| Dále pneumatické potrubí s magnetem jako CCP, zásobníkem cukru pro mlýn. |  |
| Dále plynulé dávkování do současné technologie zadavatele. |  |
| Kapacita | 3000 - 5000 kg za 8 hod |  |
| Musí být vhodný pro potravinářský provoz |  |
| Mlýn certifikován IBExU |  |
| Mlýn musí být uzavřený, doplněn o výbušné ventily, ventilátor a vnější systém filtrů |  |
| Vhodný pro napojení na současnou technologii |  |
| Provozní vzduch recirkulován |  |
| Všechny součásti jednotky, které jsou ve spojení s výrobkem (např. skříň, násypka, nářadí, ventily, apod.), musí být vyrobeny z materiálů z nerezavějící oceli |  |
| Zadavatelem požadovaná kumulované procento průchodu skrze síta takto: |
| Min. 30% síto 50 μm |  |
| Min. 80% síto 100 μm |  |
| Min. 90 % síto 150 μm |  |
| Min. 97% síto 200 μm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Míchací zařízení pro cukerné směsi (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Míchací nádoba opatřena v komoře šnekem pro zamíchání | min. 60 kg cukerné (cukr moučka + jemné sypké komponenty) směsi |  |
| Rychlost promíchání | min. 60 kg/max. 10 minut |  |
| Spirálový vynášecí dopravník pro dopravu namíchané směsi do vzdálenosti | cca 4 - 5 m a výšky cca 3,5 m dle umístění u zařízení |  |
| Kapacita dopravníku | regulovaně od 5 do 10 kg/min |  |
| Nerezové provedení |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Thermo tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“) - Zařízení pro značení finálních výrobků

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Tisková hlava s optimalizací spotřeby pásky (karbonové) |  |
| Posun pásky dvojicí nezávislých krokových motorů s možností obousměrného otáčení |  |
| Vhodné pro potisk PP – taktové značení |  |
| Min. Tisková rychlost 48 mm/s |  |  |
| Volně programovatelný tisk textů, kódů, číslic v rozlišení 300dpi |  |
| Min. tisková rychlost | 49 mm/sec |  |
| Max. tisková rychlost | 700 mm/sec |  |
| Tisková šíře | Až 107 mm |  |
| Řídící jednotka s ovládacím dotykovým panelem (TFT 8,4“) |  |
| Interní paměť min 60 MB |  |
| Komunikační USB port |  |
| Zdroj 230V/50Hz, tlakový vzduch min 6 bar |  |
| Redukční ventil pro vstup tlakového vzduchu |  |
| Karbonová páska |  |
| Universální ocelový rám pro umístění tiskárny v odvíjecím systému taktové baličky (šíře bočnic max. 1000 mm) včetně tiskové destičky (3 ks) |  |
| Konektor s oddělovacími optočleny pro vstup inicializačních signálů z baličky (3ks) |  |
| Software pro editaci tisku v PC (kompatibilní s OS Windows) |  |
| Propojovací kabel |  |

Účastník uvede výrobce a typové označení zařízení:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky - mlýnu na moučkový cukr, míchacího zařízení pro cukerné směsi a Thermo tiskárny pro značení a dohledatelnost finálních výrobků:

| Dodávka předmětu zakázky | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Mlýn na moučkový cukr |  |
| Míchací zařízení pro cukerné směsi |  |
| Thermo tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku předmětu zakázky (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |