Příloha č. 4.5

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„EUROICE – Technologie pro výrobu práškových a sorbetových směsí – část 5“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 4) v rámci projektu s názvem „Výroba práškových a sorbetových směsí“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: bude doplněno po přidělení.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:			EUROICE s.r.o.

## Sídlo:					Presy 261, Chrudim II

## Zastoupen:				Jiří Jiruška - jednatel

## IČO:					45539081

## DIČ:					CZ45539081

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1850

Požadované minimální technické parametry nových zařízení - Mrazicí box, výrobník ledové tříště, pokladna-váhy (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Účastník dále uvede výrobce, typové označení a cenovou kalkulaci.

Mrazící box (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Vnitřní vestavba mrazírenského boxu v mrazírnách – zhotovení částí stěn dle plánku (viz obrázek č. 1) včetně vybavení mrazírenskou technologií: (armatury, izolace regulační jednotky, napojení a úpravy na stávající okruh chlazení čpavku – 35°c, - 15°C, napojení a úpravy na stávajících okruzích chlazení, včetně monitoringu skladových teplot) |  |
| Vnitřní objem | cca 520m3 |  |
| Vnitřní výška | Min. 4 200 mm |  |
| Izolační panely omyvatelné – polyuretanové: |  |
| tloušťka | min. 100 mm |  |
| Vstupní dveře 1x |  |
| Šíře vstupních dveří | 240 cm (možná odchylka +/- 5 cm) |  |
| Výška vstupních dveří | 250 cm (možná odchylka +/- 5 cm) |  |
| Chladící médium – čpavek |  |
| Napojení na stávající chladící okruh čpavku |  |
| Plynule nastavitelná požadovaná teplota min. v rozsahu + 5°C až – 22°C |  |
| Mrazírenské výparníky – na požadovanou teplotu: min. - 20°C |  |

Obr. č. 1:

Stávající stav – rozměry ( červeně – nové zhotovení stěn mrazícího boxu )

17 750 mm

4 810 mm

11 780 mm

10 110 mm

5 300 mm

Mrazírenské dveře

Š – cca 2 400 mm

V – cca 2 500 mm

2 ks Výrobník ledové tříště (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Mechanické nebo digitální ovládání stroje |  |
| Dvoustěnný plášť: vnitřní plášť s tříští a vnější ochranný |  |
| Stroj se třemi zásobníky |  |
| Obsah každého zásobníku | min. 10l |  |
| Bezpečnostní víko po otevření zastavení míchadel |  |
| Noční režim (Udržování teploty stroje) |  |
| Váha stroje | max. 100kg |  |
| Šířka | max. 70 cm (možná odchylka +/- 5 cm) |  |
| Výška | max. 95 cm (možná odchylka +/- 5 cm) |  |
| Délka | max. 65 cm (možná odchylka +/- 5 cm) |  |
| Příkon stroje | max. 1700 W |  |
| Napájení | 230 V |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Pokladna a pokladní systém, (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Musí být kompatibilní s IS Pohoda |  |
| 1ks Tablet: |  |
| Displej | min. 10 palců |  |
| RAM | Min. 2 GB |  |
| WiFi |  |
| Bluetooth |  |
| Interní paměť | Min. 120 GB |  |
| CPU | min. 4 jádra |  |
| rozlišení | min. 2000x1500 pix. |  |
| 1ks Mobilní tiskárna účtenek s řezačkou – termo papír, tisk černá, řezačka se zdrojem |  |
| 1 ks WiFi router s GSM modulem |  |
| Pokladní zásuvka |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace mrazícího boxu, výrobníků ledové tříště a pokladního systému (set):

| Dodávka mrazícího boxu, výrobníků ledové tříště, pokladního systému (set) | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Mrazící box |  |
| 2 ks výrobník ledové tříště |  |
| Pokladna, pokladní systém – set do prodejny |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku mrazícího boxu, výrobníků ledové tříště a pokladního systému (set) |  |

# Text boxes

V  - 4 430 mm

V – 4 430 mm

5 970mm