Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie,  Výzva VII.,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266

## Zadavatel

Obchodní firma:		SANS SOUCI, s.r.o.

Sídlo:		Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupen:		Martin Cháb, MBA, jednatel

IČO:		27278727

DIČ:		CZ27278727

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166.

Požadované minimální technická specifikace - Datová infrastruktura

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízený předmět zakázky, včetně cenové kalkulace apod.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu zakázky.

- Předmět zakázky:

Předmětem je vybudování datové infrastruktury v areálu Cvikov Tovární 417. Jedná se o administrativní vícepatrovou budovu + datové propojení na výrobní dílny a sklady.  Ve všech prostorách instalace WIFI.

- Administrativní budova

  - Serverovna – umístění – viz příloha 1.

- Rack

- Záložní zdroj UPS

- Server pro AD + virtal server pro WSUS+ virtual antivir server …

- Datové uložiště NAS

- Core switch – v případě více switchu  propojit stack technologii

- Optické i metalické kabely ukončení v patch panelech v racku

  - Recepce + viz příloha 1.

- PCs, tiskárna, turniket

  - Přízemí – showroom + velká zasedací místnost viz příloha 2.  + účtárna + fotoateliér

- Strukturované metalické rozvody

- WIFI

- V zasedací místnosti příprava pro Audio-video techniku

  - 1. Patro – malé zasedací místnosti + kanceláře – viz příloha 3.

- Strukturované metalické rozvody

- WIFI

  - 2. patro – kanceláře pro marketing, vývoj, konstrukci a design

- Strukturované metalické rozvody

- WIFI

  - 3. patro – viz příloha 4.

- WIFI

- Opticky (metalický) propoj serverovna – ANTENA

- Výrobní hala - viz příloha 5.

- Optické propojení se serverovnou  - FO / singl mode

- Strukturované metalické rozvody

- Switch pro cnc stroje, PCs, tiskárny…

- WIFI

- RACK

- Expedice

- Optické propojení s serverovnou  - singl mode

- Strukturované metalické rozvody

- Switch pro PCs, Tiskárny, WIFI

- WIFI

- Kotelna

- Připojení PC do LAN

- Společné zadání

- Metalické kabely  -- cat 5e nebo cat 6

- FO – single mode

- Switche - 10/100/1000 MB porty

- Switche -  POE porty pro WIFI

- Core switch v serverovně – STACK propojení

- V administrativní budově a kancelářích instalovat strukturovanou kabeláž do pod parapetních lišt. Na halách a budově expedice použít rošty.

- Veškeré kabely v RACKU ukončit na patch panelech

- Požadavky na SERVER

- HW pro provoz Windows Server 2016 - AD server, virtuálně WSUS server, virtuálně antivir server

- Systémové disky RAID 0 nebo RAID5

- Prostor pro data 20 TB  RAID 0 nebo RAID 5

- Redundantní zdroj

- NBD  / min 3roky

- Dodávka včetně software a potřebných licencí (100 licencí)

- Min 32GB RAM + možnost rozšíření

- ILO nebo jiný remoute management

- Požadavky na datové uložiště

- NAS spojené pomocí iSCSI se serverem

- 40 TB – do budoucna snadno rozšiřitelná

- Redundantní zdroj

- Backup

- Router + VPN

- Požadavky na WIFI

- POE napájení

- Oddělené přístupy pro uživatelé a hosty

- MESH – předávání uživatelů mezi AP bez výpadku…

Na serverech, aktivních prvcích atd. zajistit  technickou podporu od výrobce (CARE packy, NBD , výměna u zákazníka … ) – minimálně po dobu záruky.