Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„B. D. H. KOVO – univerzální frézovací stroj“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO  56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018, účinnými od  10.  8. 2018 v rámci projektu Úspory energií v objektu B. D. H. KOVO s.r.o., spolufinancovaného z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva IV.,  registrační číslo projektu: (bude doplněno po podání žádosti o dotaci).

## Zadavatel

## Obchodní firma:	B. D. H. KOVO s.r.o.

## Sídlo:	Náchodská 33, Poříčí, 541 03 Trutnov

## Zastoupen:	Libor Hladký, jednatel

## IČO:	259 83 211

## DIČ:	CZ25983211

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 18595

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – frézovací stroj (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Frézovací stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadání | Hodnota | Požadavek | Nabídnuto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-osé frézovací centrum |  | ANO |  |
| Základní odlitek stroje z litiny |  | ANO |  |
| Řídicí systém stroje s možností dílenského programování a 3D vizualizací výroby kompatibilní se systémem Heidenhein |  | ANO |  |
| Rozjezdy os X / Y / Z | mm | min. 650 / 500 / 450 |  |
| Rychloposuv os X / Y / Z | m/min | min. 40 m/min |  |
| Systém přímého odměřování ve všech osách skleněnými pravítky |  | ANO |  |
| Přesnost polohování v osách X,Y,Z dle normy VDI DGQ 3441 | µm | 6 µm |  |
| Rozsah naklopení osy B | stupně | - 35° + 110° |  |
| Rozsah otáčení osy C | stupně | 360° |  |
| Rozměr stolu | mm | min. ( 630 mm |  |
| Zatížení stolu | kg | min. 300 kg |  |
| Výkon hlavního vřetene | kW | min. 21 kW |  |
| Otáčky hlavního vřeten | ot/min | min. 15.000 ot/min |  |
| Krouticí moment vřetene | Nm | min. 111 Nm |  |
| Upínací kužel vřetene |  | SK 40 |  |
| Počet nástrojů v zásobníku | ks | min. 60 ks |  |
| Upínání nástrojů |  | BT 40 |  |
| Nástrojová sonda pro zaměření nástroje |  | ANO |  |
| Obrobková sonda pro zaměření obrobku |  | ANO |  |
| Zařízení pro automatickou kalibraci kinematiky stroje pro 5-osé obrábění |  | ANO |  |
| Tlak chladicí kapaliny středem vřetene | bar | min. 40 bar |  |
| Objem nádrže na chladicí kapalinu | l | min. 600 l |  |
| Systém filtrování kapaliny pomocí papírového pásového filtru |  | ANO |  |
| Oplachová pistole |  | ANO |  |
| Elektronické ruční kolečko |  | ANO |  |
| Plné krytování stroje |  | ANO |  |
| Signální světlo stroje |  | ANO |  |
| Přívod stlačeného vzduchu středem vřetene |  | ANO |  |
| Přepínání voda-vzduch pro vnější chlazení nástroje |  | ANO |  |
| Boční automatické dveře + příprava na připojení automatického systému na zakládání kusů, nebo palet. |  | ANO |  |
| Možnost připojení stroje přes LAN, RS 232 a USB |  | ANO |  |
| Přívod hydrauliky na střed stolu pro automatické upínání kusů. |  | ANO |  |
| Dálková diagnostika stroje přes LAN připojení |  | ANO |  |
| Dokumentace v českém jazyce |  | ANO |  |
| Záruka stroje | měsíc | min. 18 měsíců |  |
| Balení stroje |  | ANO |  |
| Doprava stroje |  | ANO |  |
| Ustavení stroje |  | ANO |  |
| Zprovoznění stroje |  | ANO |  |
| Zaškolení obsluhy stroje |  | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |