Příloha č. 5.1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k  nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„CAS a DA - Mladý Smolivec – část 1“

zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Obec Mladý Smolivec

Sídlo:	33501 Mladý Smolivec 95

Zastoupen:	Eva Kubová, starostka

IČ:	00256935

DIČ:	CZ00256935

Požadované minimální technické parametry cisternová automobilová stříkačka (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| cisternová automobilová stříkačka vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem min. 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 |  |
| kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), |  |
| provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) |  |
| hmotnostní třída S |  |
| CAS splňuje požadavky: |
| pro provoz na pozemních komunikacích v ČR |  |
| stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů |  |
| stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s upřesněním: |
| k bodu 9 a 14 přílohy č. 1 CAS bude v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typem Rettbox-Air 230 V. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky bude vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola DM 2600 a příslušnou střešní anténou. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky bude vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce Cassidian a příslušnou střešní anténou. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 V prostoru obslužného místa čerpací jednotky bude umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 CAS bude vybavena pro každý komunikační prostředek samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A. |  |
| k bodu 16 přílohy č. 1 CAS bude vybavena dvěma požárními světlomety 24 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety musí mít magnetické uchycení a budou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci CAS. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení krytí nejméně IP 54. |  |
| k bodu 16 přílohy č. 1 Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby bude zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. |  |
| k bodu 20 přílohy č. 1 Kabina osádky vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. |  |
| k bodu 21 přílohy č. 1 Kabina osádky vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. |  |
| Kabina osádky nebude vybavena dýchacími přístroji, ty budou uloženy v účelové nástavbě. Součástí dodávky budou kompletní dýchací přístroje pro montáž kompatibilní s typem Dräger PSS 3000 s kompozitní tlakovou lahví. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky nebude vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty budou uloženy v účelové nástavbě. Náhradní tlakové láhve pro montáž jsou součástí dodávky. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky bude vybavena dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 1400, výrobce Motorola. Počet úchytů musí být shodný s počtem sedadel. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky bude vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem ADALIT L – 3000 LED. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 CAS bude v kabině osádky vybavena autorádiem. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 CAS bude v kabině osádky vybavena v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 CAS bude v kabině osádky vybavena v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS. |  |
| k bodu 23 přílohy č. 1 CAS bude vybavena zvláštním výstražným zařízením typu „dvojice majáků“ umožňujícím reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy bude opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení budou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které budou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. |  |
| k bodu 24 přílohy č. 1 Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. |  |
| k bodu 24 přílohy č. 1 Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Karosérie účelové nástavby vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení. svařování a lepení. z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. z plastických hmot (např. vrstveného polypropylenu) |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby musí mít vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství bude použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení bude umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, krytí nejméně IP 67 a snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nesmí být použity flexibilní samolepicí LED pásky. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Účelová nástavba nesmí být vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství bude v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Na obou stranách účelové nástavby umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž. |  |
| k bodu 28 přílohy č. 1 Zařízení prvotního zásahu - průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení umístěno v pravé zadní části účelové nástavby. |  |
| k bodu 28 přílohy č. 1 Účelová nástavba v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75. |  |
| k bodu 28 přílohy č. 1 Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení. |  |
| k bodu 30 přílohy č. 1 Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby svařovaný a umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle a štěřiny žebříku musí mít torzní tuhost. |  |
| k bodu 35 přílohy č. 1 Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby v provedení LED a sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. |  |
| k bodu 36 přílohy č. 1 Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce. |  |
| k bodu 36 přílohy č. 1 Na zadní straně karosérie účelové nástavby v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 nejvíce 350 mm. |  |
| k bodu 37 přílohy č. 1 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „Mladý Smolivec“. |  |
| k bodu 42 přílohy č. 1 Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. |  |
| k bodu 37 a 42 přílohy č. 1 Veškeré nápisy provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |
| k bodu 2 přílohy č. 3 Vysokotlaká část požárního čerpadla se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. |  |
| k bodu 8 přílohy č. 3 Diferenciály hnacích náprav vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením. |  |
| k bodu 8 přílohy č. 3 Nápravy uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy odpojitelný nebo připojitelný. |  |
| k bodu 9 přílohy č. 3 Čerpací jednotka s obslužným místem umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučující únik vody při jeho zapnutí. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 3 Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňující sání z obou stran CAS. |  |
| k bodu 18 přílohy č. 3 Obslužné místo čerpací jednotky vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 3 Nádrž na pěnidlo opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. |  |
| k bodu 25 přílohy č. 3 Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z: nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L. polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. z vrstveného polypropylenu. |  |
| k bodu 29 přílohy č. 3 Nádrž na vodu o objemu min. 9.000 litrů a v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. |  |
| k bodu 30 přílohy č. 3 Pěnotvorné přiměšovací zařízení vybaveno ručně nastavitelnou regulací. |  |
| k bodu 33 přílohy č. 3 CAS vybavena požárním příslušenstvím podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. |  |
| k bodu 33 přílohy č. 3 CAS vybavena požárním příslušenstvím v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu: motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím 1 ks, nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 20/10 l 1 ks, plovoucí čerpadlo o průtoku nejméně 15000 l/h, min. výška sání 9,5 l 1 ks, ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola DP 1400 v počtu sedadel ks. |  |
| k bodu 33 přílohy č. 3 Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, bude uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka bude uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky vybaven osvětlením. |  |
| k bodu 33 přílohy č. 3 V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: Pravá přední část účelové nástavby: dýchací přístroje, náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji, pákové kleště, ploché páčidlo, požární sekera, skříňka s nástroji. Levá přední část účelové nástavby: požární světlomety. Úložný prostor v kabině osádky: v dosahu velitele dalekohled, lékárnička velikosti II, vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy, v dosahu každého člena osádky ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, termofólie 2x2m. |  |
| k bodu 33 přílohy č. 3 Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg je situována v přední pravé části účelové nástavby. |  |
| CAS nebude vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus. |  |
| CAS bude vybavena ABS nebo obdobným zařízením. |  |
| Přední část kabiny osádky v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení. |  |
| Přední část kabiny osádky ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče). |  |
| CAS vykazující zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C. |  |
| Zadní část účelové nástavby CAS vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ umístěna v zorném poli řidiče. |  |
| Zadní část požární účelové nástavby v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 10.000 kg. |  |
| Všechny nápravy osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S. |  |
| Součástí CAS povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola musí být součástí dodávky, náhradní kolo k CAS dodáno samostatně, příbalem. |  |
| Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 3000 mm. |  |
| Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 9500 mm. |  |
| S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, bude pro CAS použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 13 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS. |  |
| S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, musí být CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění musí být v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňující opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut. Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom musí být vodotěsné a CAS vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně musí umožňovat vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti musí být konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce musí omezit vnikání vody z vnějšího okolí. |  |
| S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru musí umožňovat provoz: bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu musí být zapracován do návodu k obsluze. |  |
| S ohledem na předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách musí být CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu, nejméně 80A. |  |
| S ohledem na převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí musí být CAS schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce. |  |
| S ohledem na zabezpečení osobních věcí hasičů musí být kabina osádky vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny osádky z prostoru obsluhy požárního čerpadla, při chodu motoru. |  |
| S ohledem na předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti musí být CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky. |  |
| CAS postavena na novém, dosud nepoužitém automobilovém podvozku, který není starší 24 měsíců a účelová nástavba vyrobena pouze z nových a originálních součástí. |  |
| Technická životnost CAS nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být CAS plně funkční. |  |
| Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doloženy návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V …………………………….. dne ……………. 2016

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: