Příloha č. 5.2 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k  nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„CAS a DA Mladý Smolivec – část 2“

zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Obec Mladý Smolivec

Sídlo:	33501 Mladý Smolivec 95

Zastoupen:	Eva Kubová, starostka

IČ:	00256935

DIČ:	CZ00256935

Požadované minimální technické parametry - dopravní automobil (DA) a požární přívěs (PV) (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Dopravní automobil

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| dopravní automobil provedení „Z“ (základní) |  |
| kategorie vozidla M1 |  |
| minimální emisní limit EURO 6 |  |
| kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ |  |
| DA splňující požadavky: |
| pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR |  |
| stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, |  |
| stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s upřesněním: |
| k bodu 9 a 14 přílohy č. 1 DA v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rettbox-Air, výrobce Marechal Electric, součástí zásuvky musí být inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 10 přílohy č. 1 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině musí být pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky DA musí být vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOROLA DM 2600 a příslušnou střešní anténou. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 13 přílohy č. 1 Kabina osádky DA musí být vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce Cassidian a příslušnou střešní anténou. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 16 přílohy č. 1 DA musí být vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety musí mít magnetické uchycení a musí být vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení krytí nejméně IP 54. |  |
| k bodu 16 přílohy č. 1 Osvětlení prostoru okolo DA zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. |  |
| k bodu 17 až 23 přílohy č. 1 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, tzn. nejméně osm sedadel. Sedadla umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy. |  |
| k bodu 20 přílohy č. 1 Kabina osádky vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem MOTOROLA DM 1400. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 Kabina osádky vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem ADALIT L 3000 LED. Účastník je oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat výše uvedené technické a funkční požadavky zadavatele. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 DA v kabině osádky vybaven autorádiem. |  |
| k bodu 22 přílohy č. 1 DA v kabině osádky vybaven v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů. |  |
| k bodu 23 přílohy č. 1 Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 2/5 šířky DA) umožňující reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. |  |
| k bodu 26 přílohy č. 1 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. |  |
| k bodu 35 přílohy č. 1 Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby v provedení LED a sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů |  |
| k bodu 36 přílohy č. 1 Pro barevnou úpravu DA použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. |  |
| k bodu 37 přílohy č. 1 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku název obce „Mladý Smolivec“. |  |
| k bodu 42 přílohy č. 1 Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. |  |
| k bodu 37 a 42 přílohy č. 1 Veškeré nápisy provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |
| k bodu 7 přílohy č. 2 DA vybavený tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. |  |
| Požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. |  |
| DA nebude vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem. |  |
| Zavazadlový prostor DA přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: umožňující uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, musí mít rozměry nejméně 1000 x 700 mm a výšku 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. |  |
| DA konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4, pohon přední nápravy odpojitelný nebo připojitelný. |  |
| DA vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením. |  |
| Přední část DA není vybavena elektrickým lanovým navijákem. |  |
| Obě nápravy osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. |  |
| DA vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce. |  |
| Součástí DA povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Plnohodnotné náhradní kolo a veškeré příslušenství potřebné pro jeho výměnu umístěno v DA a je součástí dodávky. |  |
| S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků DA vybaven výškově nastavitelným volantem a výškově nastavitelným sedadlem řidiče. |  |
| Pro výrobu DA musí být použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. |  |
| Technická životnost DA nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu DA plně funkční. |  |
| Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a musí být doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Požární přívěs

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| požární přívěs kategorie O1. |  |
| Požární přívěs splňuje požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR |  |
| Největší technicky přípustná hmotnost 750 kg a užitečná hmotnost nejméně 500 kg. |  |
| Požární přívěs musí být vybaven: ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm, ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu, na oji manipulačním opěrným kolečkem, nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy, nejméně 2 zakládacími klíny. |  |
| Ložná plocha vybavena zadními dvoukřídlími dveřmi a pevnými bočnicemi s uzamykatelným plastovým víkem o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a víkem nejméně 1300 mm. |  |
| Rám požárního přívěsu vyroben z žárově zinkované oceli s bočnicemi a čely (dveřmi) z žárově zinkovaného plechu. Podlaha požárního přívěsu z voděodolného protiskluzového materiálu. |  |
| Pro barevnou úpravu požárního přívěsu použita červená barva RAL 3000 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh s výškou nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a umístěn po obou bocích požárního přívěsu. |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní automobil |  |  |  |
| Požární přívěs |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

V …………………………….. dne ……………. 2016

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: