Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení technologií pro společnosti BRITEC s.r.o. – část 1 – Osazovací automat, manuální sítotisk“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva VIII., Specifický cíl 2.1,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017908.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	BRITEC s.r.o.

## Sídlo:	Klíčova 1277/2a, 618 00 Brno

## Zastoupen:	Ing. Jakub Střižík – jednatel

## Ing. Ondřej Čožík – jednatel

## IČO:	06189717

## DIČ:	CZ06189717

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100611

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Osazovacího automatu  a manuálního sítotisku (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Osazovací automat

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Automatická výměna trysek | min. 6ks |  |
| Sada náhradních trysek | min. 4ks |  |
| Dispenzní hlava vč. dávkovacích jehel | ANO - Součástí |  |
| El. páskový podavač pro 180mm kotouče - 8mm | min. 32ks |  |
| El. páskový podavač pro 180mm kotouče - 12mm | min. 4ks |  |
| El. páskový podavač pro 180mm kotouče - 16mm | min. 4ks |  |
| Vibrační podavač pro tyčový zásobník vč. kamenů pro SO8, SO14, SO16, SO20 | min. 4ks |  |
| SW pro import dat z CAD | ANO - Součástí |  |
| Zásobník pro stříhané pásky | ANO - Součástí |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Manuální sítotisk

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Magnetický/vakuový stůl pro uchycení dps | ANO - Součástí |  |
| Systém vedené stěrky | ANO - Součástí |  |
| Velikost podporované šablony | min. 400 x 300 mm |  |
| Kovová vyměnitelná stěrka | ANO - Součástí |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace:

|  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Osazovací automat |  |
| Manuální sítotisk |  |
| Celková nabídková cena dodávky |  |