Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„P E C U D – výměna pece na jemné pečivo

a kotle na páru“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000, účinnými od 23. 10. 2019, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úpory energie, specifický cíl 3.2, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017591.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	P E C U D, výrobní a obchodní družstvo Žandov

## Sídlo:	Žandov 78, 403 39 Chlumec

Sídlo provozovny:		Zemská 535, 417 12 Proboštov

## Zastoupen:	Hynek Vala, předseda družstva

## Martin Abraham, místopředseda družstva

## IČO:	005 26 614

## DIČ:	CZ00526614

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vl. 96

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - 1 ks boxové termoolejové pece, 2 ks vozíkové boxové pece (dále také jako „zařízení“) a 2 ks plynové parní kotle

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Boxová termoolejová pec – 1 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede nabízené technické parametry nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| Připojení na stávající zdroj pro ohřev termooleje |  |
| Termoolejový způsob předávaní tepla |  |
| Pečicí plocha maximálně | 11,4 m2 |  |
| El. příkon minimálně | 3,2 kW |  |
| Celková hmotnost pece maximálně | 2 500 kg |  |
| Výrobní kapacita za hodinu minimálně | 2 600 ks – 45 g pečiva |  |
| Etážová pec termoolejová |  |
| Automatické pneumatické zavírání dveří |  |
| Sada potrubí na odvod technologické páry |  |
| Sada potrubí pro digestoř |  |
| Vozíky pro plechy |  |
| Pečící plechy |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Vozíková boxová pec – 2 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede nabízené technické parametry nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| Výhřevné medium – zemní plyn |  |
| Cyklotermický způsob předávání tepla |  |
| Plynový hořák |  |
| Průměrná spotřeba plynu | 4,5 m3 |  |
| Pečicí plocha maximálně | 10,2 m2 |  |
| El. příkon minimálně | 3,1 kW |  |
| Výška pece maximálně | 3 000 mm |  |
| Celková hmotnost pece maximálně | 2 200 kg |  |
| Výrobní kapacita za hodinu minimálně | 2 400 ks – 45 g pečiva |  |
| Připojení spalin na systém využívání odpadního tepla na pekárně |  |
| Sada potrubí na odvod spalin |  |
| Sada potrubí pro digestoř |  |
| Vozíky pro plechy |  |
| Pečící plechy |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Plynové parní kotle – 2 ks vč. technologie (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede nabízené technické parametry nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE) |
| --- | --- |
| Plynové hořáky |  |
| Garance emise škodlivin maximálně | 50 mg Nox/m3 |  |
| Parní výkon kotle minimální | 440 kg páry/hod |  |
| Tepelný výkon kotle minimální | 285 kW |  |
| Tlak páry | Max. 50 kPa Provozní 30 kPa |  |
| Palivo – zemní plyn o tlaku min. | 30 kPa |  |
| Minimální tloušťka izolace | 100 mm |  |
| Celková účinnost – (kotel +výměník) | 102 -104 % |  |
| Automatický odkal a odluh |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky zařízení pro úsporná opatření:

| Dodávka zařízení pro úsporná opatření | Cenová kalkulace (v Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| Boxová termoolejová pec – 1 ks |  |
| Vozíková boxová pec – 2 ks |  |
| Plynový parní kotel – 2 ks vč. technologie |  |
| Nabídková cena - celkem v Kč bez DPH za dodávku všech zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |