Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Robotizace nevýrobních procesů ve společnosti AUTTEP, spol. s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, účinnými od 15. 1. 2018, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, Specifický cíl 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, Program Technologie, Výzva VII., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014250.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	AUTTEP, spol. s.r.o.

## Sídlo:	Komenského 75, 768 11 Chropyně

## Zastoupena:	Ing, František Cvek, jednatel

## IČ:	469 92 359

## DIČ:	CZ46992359

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 8601.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Tvarovací automat (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Tvarovací automat (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Odvíjení materiálu pro dutinky o průměru 76 mm nebo 152 mm. |  |
| Náviny vstupní fólie do průměru | min. 600 mm |  |
| Odvíjení vstupního materiálu s pneumatickou nebo jinak koncipovanou brzdou zamezující samovolnému odvíjení materiálu z návinů a regulací brzdné síly |  |
| Ohřev zpracovávaného materiálu bezkontaktní s pomocí infra zářičů s automatickou regulací teploty každého zářiče řízenou PLC |  |
| Délka infra ohřevu před tvarováním | min. 750 mm |  |
| Počet regulovatelných topných zón na plochu ohřívaného materiálu 430 x 750 mm | min. 18 |  |
| Typ tvarování - vakuem |  |
| Tvarování - na pozitivní formu |  |
| Hloubka tvarování | min. 40 mm |  |
| Výroba zkušebního tvarového výlisku o rozměrech - šířka 376 x délka 247 x výška 15 mm, tloušťka tvarovaného materiálu 0,48 mm |  |
| Obvodový výsek hotového výlisku s využitím kovaných nožů |  |
| V případě, že na výstupu stroje bude vyjíždět odpad ve formě pásu fólie šíře 430 mm zbavené vyseknutých výrobků, musí stroj zajistit navíjení tohoto odpadu, nebo jinak řešit nakládání s odpadem po tvarování |  |
| Bezproblémová manipulace s odpadem po tvarování a snadné zakládání primárního materiálu, výrobních a výsekových nástrojů i odebírání hotových nepoškozených výrobků |  |
| Řízení stroje volně programovatelným automatem PLC |  |
| PLC umožňující připojení systému řízení na internet věcí a služeb do sítě ethernet |  |
| Ovládání stroje a zadávání provozních parametrů tvarování s pomocí dostatečně velkého dotykového displeje |  |
| Zadávání výrobních parametrů a jejich korekce i za chodu stroje v povolených přednastavených rozsazích - limitech. |  |
| Řídící software umožňující plně automatický chod stroje |  |
| Řídící software umožňující měření a regulaci teplot topných elementů topné zóny |  |
| Řídící software umožňující měření a regulace teploty výrobní formy s řízeným ventilem vstupní chladící vody. |  |
| Řídící software musí být vybaven diagnostikou poruchových stavů stroje, jeho akčních členů, pohonů, provozních funkcí a topných elementů |  |
| Řídící software umožňující kontrolu funkce a nastavení jednotlivých řízených prvků, servisní menu |  |
| Řídící software umožňující ukládání receptur |  |
| Pohon stroje pneumatický, elektropneumatický, nebo čistě elektrický, ne hydraulický |  |
| Vstupní filtr tlakového vzduchu s mazáním |  |
| Tlak vzduchu 0,6-0,9 Mpa |  |
| Spotřeba tlakového vzduchu | max. 1,5 m3/min |  |
| Příkon stroje | max. 20kW |  |
| Rychlost stroje nastavitelná až 500 cyklů za hodinu |  |
| Stroj splňuje všechny zákonné požadavky na provozování a bezpečnost obsluhy, ze stroje nesmí unikat provozní kapaliny, případně jiné znečisťující látky |  |
| Kompletní průvodní dokumentace ke stroji, certifikát CE, výchozí revize elektro, prohlášení o shodě, výrobní štítek |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |