Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„CAP CENTRAL s.r.o. – dodávka olepovačky hran“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetická opatření ve výrobní hale“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Specifický cíl 3.2, Výzva IV.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	CAP CENTRAL s.r.o.

## Sídlo:	Na Blatech 363, 395 01 Pacov

## Zastoupen:	Stanislav Čáp, jednatel

## IČO:	280 91 833

## DIČ:	CZ28091833

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 16762

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – podélná olepovačka hran (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Podélná olepovačka hran – rozšíření olepovací linky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Základní charakteristika linky: |  |
| Stavební uspořádání podélné olepovačky sestávající z dvoustranného olepovacího stroje a automatické řemenové úhlové předávky dílců kompatibilní ke stávající technologii – olepovací lince PROFI KFL 526/9/A3/25 |  |
| Rychlost posuvu při tloušťce hrany do 0,6 mm | 15-40 m/min |  |
| Pracovní výška | 950 mm |  |
| Vstupní stůl stroje uzpůsobený pro automatické zakládání |  |
| Pevná strana zařízení – levá |  |
| Délka dílce | Min. 250 mm Max. 2 500 mm |  |
| Šířka dílce | Min. 195 mm Max. 1 500 mm |  |
| Tloušťka dílce | Min. 12 mm Max. 40 mm |  |
| Osazení olepovacího stroje: Separační ostřik Roztřískovací jednotka Jednotka nanášení lepidla Hrubovací agregát Profilový agregát Volné místo pro drážkovací agregát Profilové cidliny Plošné cidliny Kartáče |  |
| Upřesňující specifikace vybraných pracovních jednotek příčného stroje: |  |
| Vodící kolíky stroje s automatickou plynulou regulací |  |
| Pneumatické zařízení pro zdvih naváděcího přítlaku |  |
| Roztřískovací jednotka se 3 motory, první motor min 6,6 kW/ 6000 ot/min, nástroj min 220 mm, druhý a třetí motor min. 6,5 kW/ 6000 ot/min, nástroj min 220 mm |  |
| Jednotka nanášení EVA lepidla, topný výkon min 35 kg/hod, systém umožňující nesení dvou současně naplněných zásobníků lepidla, automatický zásobník pro 2 hrany, celá zona centrálně výškově nastavitelná, 5 přítlačných válečků, infra předehřev pro dílce do tl 60 mm |  |
| Automatické přestavení zóny přítlaku |  |
| Automatické čištění přítlačných válečků |  |
| Horizontálně uložená kapovací jednotka, 2 motory min 0,8 kW, 12000 ot/min, nástroj min. 170 mm |  |
| Hrubovací agregát, 2 motory min. 0,55 kW, 12000 ot/min, rychlovýměnný systém celého motoru |  |
| Profilový agregát, 2 motory min. 0,4 kW, 12000 ot/min, DIA nástroje min. průměr 70 mm, automatická změna dvou profilů R2/45° a fáze 15°, upínání nástrojů HSK25 |  |
| Volné místo pro drážkovací agregát pro vertikální a horizontální drážky s pneumatickým řízeným přískokem a odskokem, min výkon 5 kW, elektromotorické nastavení pozice, přesnost naskočení +/- 3 mm při rychlosti 30 m/min |  |
| Profilové cidliny s multifunkčním nástrojem a automatickým nastavením profilů R1; R1,5; R2; R3 a fáze 45°; přesnost nastavování na 0,01 mm, automatický oddělovač špony |  |
| Záložní zdroj napětí pro bezpečné uložení provozních dat při výpadku proudu |  |
| Ovládání v českém jazyce s dotykovou obrazovkou o velikosti min. 20“ s aktivní dotykovou technologií s možností náhledů, zoomování |  |
| Řídicí systém bude umožňovat napojení systému na zařízení tzv. „chytrých telefonů“ pomocí QR kódu a umožní přenos dat stroje (hlášení závad, objednávky dílů, přenos dat k seřizování apod.) |  |
| Řídicí systém stroje bude umožňovat aktivní obrazovou nápovědu v českém jazyce integrovanou do ovládání stroje s možností grafické podpory až ve 3 rovinách a umožňující tvorbu vlastních poznámek |  |
| Teleservis – vzdálená podpora a diagnostika |  |
| Prohlášení o konformitě linky (CE) |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky podélné olepovačky hran:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Podélná olepovačka hran |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku olepovacího stroje (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |