Příloha č. 5.2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace a cenová kalkulace – část 2

| Učebna | Položka | Popis položky | Počet (ks) | Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba) | Cena za kus bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přírodopis | Binokulární lupa | zvětšení min. 20x kovový stojan s LED osvětlením dva okuláry - WF-10x a achromatický objektiv 2x binokulární výstup pro pohodlné pozorování oběma očima - rozestup okulárů lze nastavit v rozmezí 50 mm-72 mm max. výška objektivu od stolku 100 mm, min. 60 mm min. zaostřitelná vzdálenost 69 mm zorné pole při zvětšení 20x 8mm hloubka ostrosti cca 1mm obraz ostrý až do krajů zorného pole spodní destička pro umístění pozorovaného vzorku lze vyjmout a otočit (na jedné straně bílá, na druhé straně černá) vodící a nosná tyč, k níž je upevněné tělo mikroskopu a ostřící mechanismus, kovová napájení pomocí 2 ks AA baterií | 16 |  |  |  |
| Přírodopis | Laboratorní prosvětlovací mikroskop | zvětšení min. 20x-1280x tři širokoúhlé okuláry se zvětšením 5x,10x a 16x objektivy s antireflexními vrstvami - zvětšení 4x, 10x a 40x Barlow nástavec, který umožní rozšířit zvětšení ještě 2x ostření jednostupňové, jemné s velmi přesným chodem křížový stolek s noniovou stupnicí Osvětlení - LED diody. Napájení - síťový adapter 230 V AC, který je součástí sady a vestavěným AKUMULÁTOR Plynule měnitelná intenzita osvitu otočná sada barevných filtrů 5 ks testovacích preparátů a 10 ks volných podložních a krycích sklíček elektronický okulár s min. VGA čipem (640x480px) pro přenos obrazu z mikroskopu do PC a software (okulár zvětšuje 4x-145x / 10x-377x / 40x-1508x vzhledem k 19" monitoru s plným rozlišením 1280x1024px) pomocí softwaru lze nastavit rozlišení, jas, kontrast, gamma korekci pro jednotlivé barvy možnost přímého videopřenosu mikroskopování. 5 ks testovacích preparétů, krycí a podložní sklíčka, preparační sada v pouzdře které obsahuje: ocelovou pinzetu, skalpel, nůžky, pipetu a preparační jehlu. | 16 |  |  |  |
| Přírodopis | Digitální mikroskop se zvětšením 64-1280x | objektivy: 4x, 10x, 40xs okulár: WF16x Barlowova čočka 2x pracovní stolek se svorkami kufřík experimentální sada digitální fotoaparát min. 2 Mpix software pro Windows kabel USB hlavice monokulární, otáčecí v rozsahu 360°, náklon 45° materiál optiky optické sklo průměr tubusu okuláru, mm 23,2 okuláry WF 16x objektivy 4х, 10х, 40хs (pružinový) revolverový nosič 3 objektivy pracovní stolek, mm 90x90, se svorkami zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm 0-11, vertikální kondenzor NA 0,65 clona kotoučová materiál těla kov osvětlení: LED regulace jasu napájení 220 V 50 Hz nebo 2 baterie AA typ světelného zdroje: LED 3 - 3,2 V (horní a spodní osvětlení) videozáznam vyvážení bílé automatické/manuální nastavení expozice automatické/manuální software programovatelné funkce: rozměr obrazu, jas, doba expozice zásuvka: min. USB 2.0, 480 Mb/s napájení kamery | 1 |  |  |  |
| Přírodopis | Digitální zrcadlovka | rozlišení: min 24 Mpix maximální rozlišení snímků: min. 6000 x 4000 pixelů rozlišení videa: min. 1920 x 1080 frekvence snímků videa: min 50 fps full HD video optický hledáček velikost displeje: 3 palce, otočný, výklopný nejkratší čas: 1 / 4000 nejdelší čas: alespoň 30 s manuální ostření zonální měření bodové měření vstupy a výstupy: USB, HDMI dálkové ovládání externí blesk bluetooth WiFi materiál těla: kov objektivy: 1ks 18-55mm 1ks 75-300mm f/4-5,6 1ks 150-600mm f/5-6,3 stativ: tripod max. výška alespoň 140cm max. zatížení: alespoň 7kg hmotnost: max. 2kg | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Astronomická montáž na pilíři | Určení: astronomická automatizovaná montáž napevno zabudovaná a ustavená v pozorovatelně na kotveném pilíři. Montáž je volená tak, aby spolehlivě unesla tři dalekohledy současně – hlavní dalekohled pro pozorování především noční oblohy, přehledový dalekohled a speciální sluneční dalekohled. Technická specifikace: nosnost minimálně 30 kg přístrojů (celková nosnost 70 kg), automatický naváděcí systém GoTo – automatické najíždění na vybrané objekty, databáze základních nebeských objektů v ovladači montáže, možnost řízení autonomním ovladačem, přes WiFi rozhraní nebo z PC, možnost upgrade firmware z internetu, možnost hibernace (uspání se zapamatováním polohy), parkovací pozice tzv. home position, možnost ovládání ostření dalekohledu přímo z ovladače montáže a tím i z PC (motorové ostření hlavního dalekohledu jako volitelný doplněk), funkce stálé korekce periodické chyby (PPEC), pointační rozhraní standardu ST4, motory a převody: bezúdržbové DC serva, náhon hlavního šnekového převodu průmyslovými řemeny, snižující hlučnost a lépe kompenzující vůle, napájecí napětí 11 až 16 V, možnost použití napájení ze sítě 220÷240V, soustava upínacích prvků pro umístění všech tří dalekohledů (A+B+C) na jednu montáž, ocelový pilíř montáže, ukotvený do podlahy hvězdárny – výška a barva dle specifikace zadavatele. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Hlavní dalekohled s příslušenstvím | Určení: pro vizuální i fotografické pozorování planet Sluneční soustavy, Měsíce a objektů vzdáleného vesmíru včetně možnosti on-line sledování pomocí kamery a přenosu obrazu na lokální a vzdálený počítač. Okulárový výstup dalekohledu musí být v poloze dostupné a bezpečné pro pozorování zejména dětmi, případně veřejností všech věkových kategorií. Tzn. nepřipadají v úvahu dalekohledy s obrazovým výstupem u horního konce tubusu vyžadující vysoké schůdky k dosažení okuláru. Technické požadavky: katadioptrický dalekohled s průměrem objektivu 200 až 240 mm, světelnost f/10, okulárový výstup standardu 2“, zenitové (diagonální) zrcátko 2“ s vysokou odrazivostí, malý vyhledávací dalekohled 9x50, sada okulárů, kompatibilní se zenitovým zrcátkem, pro čtyři až pět různých hodnot zvětšení v rozsahu cca 80x až 400x, okulár s osvětleným záměrným křížem, pro ustavení dalekohledu a pro nastavení orientace kamery, základní interferenční filtry pro pozorování galaktických mlhovin (UHC, OIII), základní barevné filtry pro zlepšení kontrastu při pozorování planet Sluneční soustavy, možnost modifikace na světelnou astrokomoru f/2 pro širokoúhlou astrofotografii (volitelný doplněk), základní adaptéry pro připojení DSLR, kamer a chytrých telefonů, kovová rosnice s vyhříváním, omezující možnost orosení korekční desky, objektivový snímatelný filtr pro bezpečné pozorování fotosféry Slunce, upínací lišta standardu Losmandy 3“. Dalekohled bude možné ovládat přímo z autonomního ovladače, bez potřeby PC. Montáž dalekohledu může být zároveň propojena s lokálním PC a obsluhou řízena pomocí různých planetárií nebo jiných speciálních programů pro vyhledávání objektů na obloze. Kamera připojená k dalekohledu může zároveň na monitoru PC zobrazovat on-line obraz v náhledu a to buď pro účely zaostřování, vyvážení barev a expozičních parametrů před vlastním zahájením fotografování nebo pro pozorování objektů na monitoru např. skupinou pozorovatelů v režimu on-line. Pro dálkové ovládání se použije tatáž pracovní stranice v pozorovatelně. Ta umožní jak práci přímo u dalekohledu, tak přes připojení do LAN ovládání dalekohledu, stejně jako kamery přes vzdálenou plochu. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Dalekohled pro pozorování Slunce s příslušenstvím | Určení: bezpečné pozorování dynamických jevů v chromosféře Slunce ve spektrální čáře vodíku Hα (656,28 nm), jakými jsou například protuberance, filamenty, erupce a obecně struktura chromosféry a snímání obrazu buď fotoaparátem nebo kamerou s možností sledování na PC a záznamu obrazu. Technické požadavky: průměr objektivu 60 mm, tlakové ladění etalonu (jemný posun v okolí spektrální čáry vodíku), dvourychlostní okulárový výtah pro přesné zaostření obrazu, adaptéry pro přímé připojení fotoaparátu a kamery v ose dalekohledu tak, aby dalekohled stínil snímací techniku (rozhraní 1,25” a závit T2), upínací lišta standardu Vixen 1,75“ (44 mm), speciální bezpečný solární hledáček např. projekční, okulár s proměnným zvětšením v rozsahu cca 25 ÷ 75x. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Přehledový dalekohled s příslušenstvím | Určení: pro pozorování oblohy s malým zvětšením, například Mléčné dráhy, jasných mlhovin, velkých hvězdokup a pro fotografování rozsáhlejších oblastí oblohy. Zároveň může sloužit jako pointační dalekohled k hlavnímu dalekohledu, případně k simultánnímu pozorování objektů noční oblohy spolu s hlavním dalekohledem. Technické požadavky: čočkový objektiv typu ED (korekce barevné vady), průměr objektivu 80 mm, světelnost f/6 – f/7.5, rovnač, případně rovnač - reduktor ohniska, obrazového pole pro zrcadlovku nebo bezzrcadlovku, zenitové (diagonální) zrcátko 2“ s vysokou odrazivostí pro pozorování ve vyšších výškách nad obzorem, dvourychlostní okulárový výtah pro precizní zaostření, vyhřívací systém proti rosení objektivu, malý vyhledávací dalekohled cca 8x50, upínací lišta standardu Vixen 1,75“ (44 mm), objektivový snímatelný filtr pro bezpečné pozorování fotosféry Slunce, čtyři okuláry, kompatibilní se zenitovým zrcátkem, pro zvětšení v rozsahu cca 20x až 160x. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Barevná planetární a lunární kamera | Určení: pro snímání planet Sluneční soustavy a Měsíce v barvách. Technické požadavky: barevný CCD nebo CMOS snímač, možnost připojení ke standardnímu počítači s OS Win přes vysokorychlostní port USB 3.x, připojení k dalekohledu standardem T-2 nebo 1,25“, velikost pixelu 2 až 4 μm, rozlišení minimálně 1280 x 960 pixelů, možnost ROI (výběr části snímané plochy k záznamu), rychlost snímání min. 60 fps., software pro on-line pozorování, záznam obrazu a videa pro OS Win. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Monochromatická chlazená kamera | Určení: pro snímání chromosféry Slunce a objektů vzdáleného vesmíru (mlhoviny, galaxie…). Technické požadavky: CCD nebo CMOS snímač, možnost připojení ke standardnímu počítači s OS Win přes vysokorychlostní port USB 3.x, připojení k dalekohledu standardem T-2 nebo 1,25“, velikost pixelu 2 až 4 μm s možností zvýšení citlivosti tzv. binningem, optimální rozlišení 1936 x 1216 pixelů, autoguider port standardu ST4, systém umožňující zařazení speciálních filtrů (H, CLS…), chlazení min. 30°C pod teplotu okolí, nezávislé napájení, umožňující provoz kamery i bez chlazení, software pro on-line pozorování, záznam obrazu a videa pro OS Win. | 1 |  |  |  |
| Zeměpis - hvězdárna | Fotoaparát | Určení: příležitostná astrofotografie Měsíce a jasných objektů vzdáleného vesmíru a základní experimenty v oblasti astrofotografie, trénink zpracování fotografií. Technické požadavky: pouze tělo fotoaparátu bez objektivu (zrcadlovka nebo bezzrcadlovka), bez speciálních úprav pro astronomii, běžně dostupné rozhraní (bajonet), formát snímače min. APS-C, funkce předsklopení zrcadla (v případě zrcadlovky), funkce samospouště a připojení dálkové spouště, délka jednotlivé expozice min. 30s, funkce BULB (stiskem začni, stiskem skonči). | 1 |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |
| DPH |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |