Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení elektromobilu pro společnost MEGAS s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 dni v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nízkouhlíkové technologie, prioritní osa 01.3.14 Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií, IV. Výzva – a) Elektromobilita,

registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016457.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	MEGAS s.r.o.

## Sídlo:	Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

## Zastoupen:	Ing. Vladimír Kváš, jednatel

## IČO:	259 89 421

## DIČ:	CZ25989421

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 18805

Požadované minimální technické parametry elektromobilu (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Elektromobil

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Nový vůz | ano |  |
| Minimální počet sedadel | 5 ks |  |
| Minimální počet dveří | 5 ks |  |
| Minimální obsah kufru bez sklopení sedaček | 350 L |  |
| Typ baterie | lithium-ion |  |
| Minimální kapacita baterie | 35 kW |  |
| Maximální spotřeba el. energie – kombinovaná – na 100 km udávaná výrobcem dle WLTP | 160 Wh/km |  |
| Maximální spotřeba el. energie – kombinovaná – na 100 km udávaná výrobcem dle NEDC | 140 Wh/km |  |
| Minimální výkon v kW | 100 kW |  |
| Automatická převodovka | ano |  |
| Adaptivní tempomat | ano |  |
| Automatická klimatizace | ano |  |
| Čelní, boční a hlavové airbagy vpředu | ano |  |
| Tříbodové bezpečnostní pásy | ano |  |
| Elektronický stabilizační systém ESP | ano |  |
| LED světlomety vpředu i vzadu | ano |  |
| Tepelné čerpadlo na vytápění vozu | ano |  |
| Navigace | ano |  |
| Palubní počítač | ano |  |
| Multifunkční volant | ano |  |
| Akustický parkovací systém s kamerou vzadu | ano |  |
| Bez klíčové odemykání a startování | ano |  |
| Automatické přepínaní světel mezi denním svícením a potkávacími světly | ano |  |
| Šedý metalický lak | ano |  |
| Kola minimálně 16“ z lehkých slitin | ano |  |
| Tónovaná skla (všechna) | ano |  |
| Vyhřívané čelní sklo | ano |  |
| Vyhřívané přední sedačky | ano |  |
| Elektricky ovládaná okénka | 4 ks |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky elektromobilu:

| Dodávka elektromobilu | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| …. |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku elektromobilu (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |