Příloha č. 3.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Energetické úspory – PRIX MORAVA s.r.o. – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, / platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „PRIX MORAVA – projekt energetických úspor společnosti“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV.,  registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017563

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:		PRIX MORAVA s.r.o.

Sídlo:				č.p. 167, 588 42 Větrný Jeníkov

Zastoupen:			Richard Löffler, jednatel

IČO:				25579037

DIČ:				CZ25579037

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35336

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Linka na výrobu L profilů (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u zvýrazněných položek (řádků) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Výrobní linka na L profily obložky dřevěných zárubní s automatickým podáváním a odebíráním (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Specifikace L profilů: |
| Profil obložky (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) je složen z nosné dřevotřískové desky, na kterou je oboustranně přilepen pruh tenké DTD a následně zaoblen radiusovými frézami |
| Základní surovinou pro L profily jsou aglomerované desky DTD nebo HDF |
| Šíře L profilů | Min. 60 mm |
|  | Max. 120 mm |
| Délka L profilů | Min. 700 mm |
|  | Max. 3000 mm |
| Hrany zaoblené radiusem | 2 až 5 mm |
| Kvalita frézování hran musí být vhodná pro olepení dekorativní fólií. |  |
| Rychlost podávání | Min. 15m / min |  |
| Energetická náročnost | Max. 40 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |