Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Úspory energie – pořízení vytavovacího bojlerklávu“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Energetické úspory ve společnosti KDYNIUM a. s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014456.

Název/Obchodní firma:		KDYNIUM a.s.

Sídlo:		Nádražní 104, 345 06 Kdyně

Zastoupen:		Mgr. Ing. Miroslav Ševčík, CEO, na základě plné moci

IČO:		45357293

DIČ:		CZ45357293

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – nového bojlerklávu s rekuperačním výměníkem (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Bojlerkláv s rekuperačním výměníkem (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Pracovní teplota | 175 – 190 °C | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Maximální váha | 6 t | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Objem pracovní komory | Min. 2200 l | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| 24hodinový provoz | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Tlak v pracovní komoře | Min. 9,5 bar | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Min. 50 programovatelných režimů | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Ovládání pomocí dotykového panelu | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Maximální rozměry pracovní komory | 900 x 900 x 1600 mm | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Rekuperační výměník s účinností vůči zařízení bez výměníku při maximálním využití | Min. 29,8 % | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Vozík s kolejemi | Min. 2 ks | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Elektricky vyhřívaná trubka vedení vosku | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Sběrací vana na vosk | Min. 2 ks | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Pytle do Sběrací vany | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Pneumatický zámek dveří | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Údržbový balíček hlavních náhradních dílů, které by se měli dle výrobce vyměnit během 1 roku (zejména jde o všechny filtry, namáhaná těsnění apod.) | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Hlídání hladiny vosku ve Sběrací vaně | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Vzdálený přístup | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Úpravna vody | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |  |  |  |
| Čištění vytaveného vosku | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Sběr dat - provozní hodiny, spotřeba vody, spotřeba stlačeného vzduchu | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Posílání dat do externí databáze | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Odsávání páry u předních dveří | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |
| Odsávání páry ve Sběrací vaně | (účastník uvede ANO/NE, příp. hodnotu) |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení | (účastník uvede výrobce zařízení) |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | (účastník uvede typové označení zařízení) |

Cenová kalkulace dodávky zařízení:

Účastník předloží cenovou kalkulaci po jednotlivých položkách zařízení. Řádky je možné přidat dle potřeby.

| Označení položky | Cenová kalkulace (EUR bez DPH) |
| --- | --- |
| (účastník uvede označení položky) | (účastník uvede cenu položky v EUR bez DPH) |
| (účastník uvede označení položky) | (účastník uvede cenu položky v EUR bez DPH) |
| (účastník uvede označení položky) | (účastník uvede cenu položky v EUR bez DPH) |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) | (celková nabídková cena v EUR bez DPH) |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: