Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka stroje pro automatické vrtání

otvorů kování“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100

v rámci projektu s názvem „Pořízení nové výrobní technologie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III,

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006544

Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Trachea, a.s.

Sídlo:	Hájecká 1068/14, Černovice, 618 00 Brno

Zastoupen:	Petr Bartošek, předseda představenstva

Jiří Slovák, člen představenstva

Marie Pavelková, člen představenstva

IČ:	63485079

DIČ:	CZ63485079

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6797

Kontaktní osoba:	Jiří Slovák

Telefon:	+420 602 575 800

E-mail:	j.slovak@trachea.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – stroj pro automatické vrtání otvorů kování (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Stroj pro automatické vrtání otvorů kování:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| CNC vrtání otvorů pro kování v X ose | v délce min. 2 800 mm v ose X | …. mm |
| CNC vertikální vrtací jednotka s motorem – 1 ks | max. 2 kW | …. kW |
| Vrtací jednotka musí být vybavena samostatně pracujícími vřeteny | min. 5 ks vřeten | …. ks |
| Rychlost posuvu vrtací jednotky v ose X | min. 70 m/min | …. m/min |
| Stroj musí mít | min. 2 pracovní pole | …. pracovní pole |
| Každé pracovní pole musí být vybaveno svým start stop ovládacím tlačítkem, aby bylo možné samostatně obrábět dílce na jednotlivých pozicích (možnost pracovat s 1-2 dílci) |  |
| Stroj musí mít uprostřed pracovního stolu dorazy (prostřední pravítko), které je možné pneumaticky spustit pod úroveň pracovního stolu. V případě spuštění dorazů zůstane rovná plocha. |  |
| Pracovní stůl stroje musí mít vlevo a vpravo ocelová pravítka, které je možné, v případě potřeby obrábět větší dílce, snadno demontovat. |  |
| Stranová pravítka musí být vysoká pro možnost použití dílců s rádiusem na hranách | min. 25 mm | …. mm |
| CNC výškové přestavení vrtací jednotky z ovládacího panelu stroje (CNC řízená Z osa) |  |
| CNC hloubkové přestavení vrtací jednotky z ovládacího panelu stroje (CNC řízená Y osa) |  |
| Pokládací pracovní stůl musí být vyroben z materiálu, který zabrání poškrábání dílců a to i takových, které mají povrchovou úpravu ve vysokém lesku |  |
| Stroj musí být vybaven optickým snímáním (např. laserem) pro změření délky dílce v ose X |  |
| Senzor (optické snímání) musí umožnit stroji pracovat v automatickém režimu vrtání s automatickou změnou programu |  |
| Stroj musí mít přítlačné písty, které budou držet dílec při obrábění a lze s nimi pohybovat v ose X | min. 8 ks přítlačných pístů | …. ks |
| Písty musí být uzpůsobeny na uchycení vrtaných rámů (dílců) o šířce rámu | min. 50 mm | …. mm |
| Tlak do pístů musí být možné regulovat manometrem |  |
| Operační čas vrtání obrobku délky 600 mm (2x otvory na panty) | max. 20 s | …. s |
| Součástí stroje musí být klávesnice s protiprašným krytem |  |
| Součástí stroje musí být ovládací stanice včetně řídícího software |  |
| Musí být zajištěn vzdálený přístup k řídícímu software |  |
| Součásti stroje musí být čtečka čárových kódů (bezkabelové provedení), včetně SW |  |
| Součástí stroje musí být SW pro export jiných dat z jiných SW |  |
| Stroj musí pracovat se 2 různými programy |  |
| Programovatelné seznamy práce |  |
| Chybová diagnóza |  |
| Uživatelské menu řídící stanice stroje a technická dokumentace a návod k použití v českém jazyce = kompletní české prostředí |  |
| Stroj musí odpovídat normám CE |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky stroje pro automatické vrtání otvorů kování:

| Dodávka stroje pro automatické vrtání otvorů kování | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Stroj pro automatické vrtání otvorů kování |  |
| Náklady na dopravu, zkoušku ověření operačního času vrtání, instalaci, zkušební provoz, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |