Příloha č. 4 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

## k zakázce na dodávky s názvem:

## „Pořízení CNC obráběcího a vrtacího centra - Vladimír Pavlíček“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 2.1) v rámci projektu s názvem „Vladimír Pavlíček – zahájení kovovýroby“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 6, Podopatření 6.4, Operace 6.4.1, Název operace: Investice do nezemědělských strojů, registrační číslo žádosti: 17/004/0641A/452/000509

Zadavatel

Obchodní firma:	Vladimír Pavlíček

Sídlo:	507 43 Sobotka, Na Benešově 702

Zastoupen:	Vladimír Pavlíček, majitel

IČ:	75112213

DIČ:	CZ8309150938

Právnická osoba:	107 - Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – 4 osé CNC obráběcí a vrtací centrum (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

4 osé CNC obráběcí a vrtací centrum:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Vnější rozměry pracovního stolu | Délka: min. 950 mm, max. 1500 mm |  |
|  | Šířka: min. 450 mm, max. 800 mm |  |
| Upínací drážky | Počet: min. 8 ks |  |
|  | Šířka x rozteč: 14x50 mm |  |
| Maximální přípustné zatížení stolu | Min. 300 kg |  |
| Pracovní zdvihy | Osa x: min. 700 mm |  |
|  | Osa y: min. 450 mm |  |
|  | Osa z: min. 450 mm |  |
| Posuvy | plynule min. 1 – 7000 mm/min |  |
| Horizontální vřeteno | upínací kužel ISO 40 s úpravou dutiny |  |
|  | vřetena na DIN 2080 |  |
|  | vzdálenost osy vřetena od osy stolu min. 150 – 650 mm |  |
|  | otáčky řazení plynulé |  |
|  | rozsah min. 100-4000 ot./min |  |
| Vertikální vřeteno | upínací kužel ISO 40 s úpravou dutiny |  |
|  | vřetena na DIN 2080 |  |
|  | vzdálenost osy vřetena od osy stolu min. 250 – 750 mm |  |
|  | otáčky řazení plynulé |  |
|  | rozsah min. 100-4000 ot./min |  |
|  | natočení vřetena ± 90o |  |
|  | výsuv pinoly : min. 70 mm |  |
| Výkon hl. motoru | min. 5 kW |  |
| Hmotnost stroje | max. 2900 kg |  |
| Výška stroje | max. 2300 mm |  |
| NC dělička | upínací deska min. Ø 250mm |  |
|  | tříčelisťové sklíčidlo 200mm s přírubou |  |
|  | pevný koník |  |
| Řídicí systém | Min. Heidenhain TNC 530 nebo jiné rovnocenné řešení |  |
|  | rozšíření pro 4. osu s plynulým otáčením |  |
|  | komunikační sada TNC - PC |  |
| Příslušenství | přenosné elektronické ovládací kolečko |  |
|  | obrobková sonda s dotyky |  |
|  | strojní svěrák pevný 125 párovaný 2 ks |  |
|  | upínací nástavec ISO40 10 ks |  |
|  | upínací nástavec prodloužený ISO40 10 ks |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: