Příloha č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická specifikace předmětu zakázky

vydaná k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.9, platnost od 2. 6. 2017), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 30. Výzva – Rozvoj sociálních služeb (SVL) – SC, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002189.

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:	Oblastní charita Trutnov

Sídlo:	Dřevařská 332, Trutnov - Poříčí

Zastoupen:	JUDr. Ing. Jiří Špelda, ředitel

IČ:					43465439

Požadované minimální technické parametry nových osobních automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby, osobní asistence a sanace rodiny Oblastní charity Trutnov (dále také jako „vozidla“ nebo „osobní automobil“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout vozidla, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník jako přílohu č. 1 smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky předloží technickou dokumentaci nabízených vozidel, ze které bude zcela a bez pochyb zřejmé, že nabízené plnění splňuje technické parametry specifikované touto technickou specifikací, výrobce a typové označení vozidel. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry vozidla.

Zadavatelem požadované min. technické parametry:

kategorie vozidla 		M1

emisní limit 			minimální EURO 6

počet míst k sezení		5

počet dveří			5

barva				červená (číslo podle vzorkovníku)

pohon				benzínový nebo benzínový v kombinaci s elektrickým

výkon				min. 66 kW (může být součtem benzínového a elektrického pohonu)

převodovka			automatická

ovládání předních oken		elektrické

ovládání vnějších zrcátek	elektrické

zadní parkovací senzory

automatická klimatizace

handsfree

bluetooth

rádio s USB

centrální zamykání s dálkovým ovládáním