Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení chlebové linky P E C U D“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 2. 5. 2017  v rámci projektu s názvem ,,Snížení energetické náročnosti  - výměna chlebové linky“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Specifický cíl 3.2, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011164.

## Zadavatel

Název/Obchodní firma:		P E C U D, výrobní a obchodní družstvo Žandov

Sídlo:				Žandov 78, 403 39 Chlumec

Sídlo provozovny:		Zemská 535, 417 12 Proboštov

Zastoupen:	předsedou družstva MIRA-O spol. s r.o., IČ: 250 13 327, Žandov 67, 403 39 Chlumec, při výkonu funkce zastoupeným Hynkem Valou

nebo

místopředsedou družstva AB - KONTAKT spol. s r.o., IČ: 250 13 301, Žandov 78, 403 39 Chlumec, při výkonu funkce zastoupeným Martinem Abrahamem

IČ:				00526614

DIČ:				CZ00526614

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 96

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Technologický celek pro chlebovou linku (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Technologie pro kynutí – 1 komplet (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Možnost výroby oválných i kulatých chlebů |  |
| Počet oválných ošatek v závěsu maximálně | 7 |  |
| Počet kulatých ošatek v závěsu maximálně | 10 |  |
| Výkon za hodinu pro kulaté chleby gramáže 300-800g minimálně | 1 938 ks/hod. |  |
| Výkon za hodinu pro oválné chleby gramáže 800-1200g minimálně | 965 ks/hod. |  |
| Provedení se servisním ochozem na obou stranách |  |
| Cirkulace tepla a páry pomocí průmyslové vzduchotechnické jednotky |  |
| Napojení na stávající zdroj technologické páry |  |
| Celonerezové opláštění |  |
| Programové řízení celého procesu kynutí včetně všech funkcí přes programovatelný panel s pamětí receptur |  |
| Ošatky pedig |  |
| Vnitřní osvětlení |  |
| Distribuce tepla a páry textilním rukávcem |  |
| Rám kynárny pozink |  |
| Okno pro vizuální kontrolu nakynutí klonků |  |
| Ventilátory pro nouzové provětrání kynárny |  |
| Zaprašovaní do ošatek |  |
| Nerezové závěsy |  |
| Ošatkové provedení závěsů |  |
| Šířka závěsů 2400 mm |  |
| Centrování klonků těsta na prostředek ošatky bez ohledu na gramáž |  |
| Doba kynutí v minimálním rozsahu | 35-60 minut |  |
| Pojízdný podávací stůl pro odebírání klonků z kynárny s funkci otočení o 90° |  |
| Rozměr podávacího stolu ŠxH minimálně | 1800x2400 mm |  |
| Možnost ručního vyklápění sortimentních chlebů na podávací stůl |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Technologie pro pečení – 1 komplet (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Termoolejový způsob předávaní tepla |  |
| Pečná plocha maximálně | 78 m2 |  |
| Počet teplotních okruhů minimálně | 6 |  |
| Rozměr pečné plochy ŠxH maximálně | 1800x2400 mm |  |
| Světlá výška v etáží minimálně | 240 mm |  |
| Počet etáží maximálně | 18 |  |
| Automatické otevíraní dvířek a odtahů |  |
| Vlažící stůl s tryskami a rotačním kartáčem pro automatické vlažení klonků těsta před sázením do etáží |  |
| Automatické sázecí zařízení |  |
| Motorický pojezd sázecího zařízení v horizontální i vertikální rovině s automatickým zastavováním před jednotlivými etážemi |  |
| Automatické vysávání etáží při vypékání |  |
| Pojezdové dráhy pro sázecí zařízení |  |
| Nerezové bezpečnostní zábrany kolem dráhy sázecího zařízení |  |
| Soustava modulárních odebíracích dopravníků, včetně vlažení v minimální délce | 15 m |  |
| Šířka modulárního běhounu na dopravníků minimálně | 530 mm |  |
| Spirálový skluz za soustavou dopravníků |  |
| Počítačka pro kusovou evidenci upečeného chleba |  |
| Společný řídicí systém pro pečení, sázení a manipulaci s upečeným chlebem |  |
| Programové řízení procesu pečení |  |
| Paměť receptur |  |
| Termoolejový kotel |  |
| Tepelný výkon termoolejového kotle minimálně | 700 kW |  |
| Plynový hořák pro termoolejový kotel |  |
| Expanzní a havarijní nádrže pro termoolej |  |
| Rozvod termooleje |  |
| Rekuperační zařízení pro využití energie ze spalin a přebytečné technologické páry |  |
| Výstupní teplota spalin z rekuperačního zařízení maximálně | 65 °C |  |
| Certifikované propojovací potrubí na spaliny mezi rekuperačním zařízením a kotlem |  |
| Certifikovaný komín na odvod spalin z rekuperačního zařízení |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky technologického celku pro chlebovou linku:

| Dodávka zařízení | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Technologie pro kynutí – 1 komplet |  |
| Technologie pro pečení – 1 komplet |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku zařízení (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |