Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 02. 05. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt, prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008895.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	AQ, s.r.o.

## Sídlo:	Palackého 925/20, 784 01 Litovel

## Zastoupen:	Ing. Vladimír Sapara, ml., jednatel

## Ing. Karel Svoboda, ml., jednatel

## Ing. Petr Kryl, jednatel

## IČ:	623 61 384

## DIČ:	CZ62361384

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 13127

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – komplexní linky na výrobu audio techniky (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Zakázka - komplexní linka na výrobu audio techniky - bude realizována ve dvou vzájemně časově a technologicky provázaných etapách:

I. etapa:

a) pořízení robotického manipulátoru a robotického skladu

b) pořízení nářezového centra a odsávání k nářezovému centru

c) pořízení komplexního řídicího systému

II. etapa:

### a) pořízení přesné pily s motorickým pravítkem

b) pořízení atypického nestingového centra

c) pořízení inteligentních manipulačních vozíků

Robotický manipulátor a robotický sklad (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Maximální nosnost | Min 150 kg |  |
| Max. rychlost posuvu v ose X | Min 120 m/min |  |
| Max. rychlost zdvihu v ose Z | Min 40 m/min |  |
| Rozměry skladového systému | 20 x 10 m |  |
| Manipulace tenkých panelů | Od 3 mm |  |
| Přísavky na vakuovém manipulátoru | Min 6 |  |
| Max rozměr manipulované tabule | Min 2800 |  |
| Max. skladovací výška | 2000 mm |  |
| Pozic manipulačního skladu | 13 |  |
| Zakládací pozice | 2 |  |
| Zakládání pozice nestingu | Min 2 |  |
| Počet licencí software | Min 2 |  |
| Délka manipulovaných panelů v plném rozsahu | 1200 – 3200 mm |  |
| Šířka manipulovaných panelů v plném rozsahu | 600 – 2200 mm |  |
| Vážící a měřící modul | ANO |  |
| Komunikační modul pro 4 CNC stroje | ANO |  |
| Dynamický systém skladu | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Nářezové centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Maximální Řezná délka | Min 4300 mm |  |
| Prořez | Min 105 mm |  |
| Rychlost podávání do řezu | Min 120 m /min |  |
| Stoly se vzduchovými polštáři | Min 4 |  |
| Variabilní nastavení tlaku trámce | Ano |  |
| Přesnost řezu na 4,3m | Do 0,1 mm |  |
| Rychlost řezu | Min 0 - 100 m/ min |  |
| Řezná šířka | Min 6250 mm |  |
| Výkon hlavního motoru | Min 15 kW |  |
| Výkon předřezové jednotky | Min 2,2 kW |  |
| Dvojité kleštiny | Min 3 |  |
| Celkový počet kleštin | Min 7 ks |  |
| Tiskárna štítků | Ano |  |
| Hmotnost stroje | Min 5500 kg |  |
| Centrální mazání | ANO, min. manuální |  |
| Pokosové pravítko, ovládací panel a výměna nástroje jsou umístěny na levé straně | Ano |  |
| Modulární konstrukce stroje | Ano |  |
| Pneumatické stoly | Min 4 ks |  |
| Rychlost posuvu trámce vpřed | 25 m/min |  |
| Rychlost posuvu trámce vzad | 100 m/min |  |
| Řezání menších formátů v přítlačném trámci | Ano |  |
| Příčný trámec vyrobený z ocelově svařované konstrukce | Ano |  |
| Variabilní nastavení tlaku trámce | Ano |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Odsávání k nářezovému centru (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Systém filtrační jednotky | Podtlakový |  |
| Filtrační plocha | Min 200 m2 |  |
| Příkon ventilátorů | Min 2 x 18 kW |  |
| Přepravní kapacita | Min 17 000 m3/hod |  |
| Podtlak | Min 3000 Pa |  |
| Instalovaný briketovací lis | Min 40 kg/hod |  |
| Oddělení tlakové části podavačem | Ano |  |
| Hladké potrubí | Ano |  |
| Požární klapky | Min 2 ks |  |
| Inteligentní klapky u strojů | Min 12 ks |  |
| Frekvenční měnič s inteligentním ovládáním | Min 2x |  |
| Systém regenerace filtrů | Ano |  |
| Hasící systém | Suchý |  |
| Vzdálená správa a komunikace | Ano |  |
| Klapka léto/ zima | Ano |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Komplexní řídicí systém

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Sledování pohybu materiálu ve skladě | Ano |  |
| Sledování pohybu dílců mezi stroji | Ano |  |
| Modul pro navrhování a výrobu nábytku | Ano |  |
| Regulace odsávání | Ano |  |
| Automatické generování NC kódu | Ano |  |
| Import *.dxf a *.dwg souborů | Ano |  |
| Nesting software | Ano |  |
| Dálkové ovládání pro obsluhu stroje, pohyb os | X, Y,Z,C,Q,A |  |
| Dotykový displej | Ano |  |

Účastník uvede:

| Výrobce řídicího systému |  |
| --- | --- |
| Typové označení řídicího systému |  |

Přesná pila s motorickým pravítkem (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Výkon hlavního motoru | Min 5,5 kW S1 |  |
| Otáčky | Min rozsah 3000-5000 ot/ min |  |
| Řezná délka | Min 2905 mm |  |
| Elektromotorické nastavení výšky řezu | Min 0 – 120 mm |  |
| Elektromotorické nastavení úhlu řezu | Min 0- 45 st |  |
| Motorické paralelní pravítko pro max. šířku řezu | Min 1000 mm |  |
| Ocelové vedení stolu | Ano |  |
| Možnost použití drážkovacího nástroje až do 15 mm | Ano |  |
| Dvojitý pojezdový stůl s ocelovým vedením | Ano |  |
| Délka pojezdového stolu min | 3000 mm |  |
| Maximální průměr pilového kotouče | Min 400 mm |  |
| Max. prořez hlavního kotouče při 90o | Min 125 mm |  |
| Max. prořez hlavního kotouče při 45° | Min 87 mm |  |
| Digitální ukazatel naklopení kotoučů | Ano |  |
| Hlavní úhlové – pokosové pravítko s možností výsuvu do 3500 mm s manuálním přednastavením úhlu 0 – 49°, s korekcí délky | Ano |  |
| Dva vývody odsávání, horní 80 mm, spodní 120 mm | Ano |  |
| Masivní podpěrný rám je podepřen neprůchozím ramenem | Ano |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Atypické nestingové centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Pracovní zdvih v ose X | Min. 4190 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Y | Min. 2720 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Z | Min. 325 mm |  |
| Max. velikost dílce, který lze vložit do uzavřené konstrukce CNC | Min. 2000 mm |  |
| Max. rychlost posuvu osy X | Min. 80 m/min |  |
| Max. rychlost posuvu osy Y | Min. 100 m / min |  |
| Max. rychlost posuvu osy Z | Min. 25 m/min |  |
| Max. vektorová rychlost posuvů | Min 128 m/min |  |
| Výkon hl. vřetene | Min 12 kW S6 |  |
| Provozní otáčky vřetene | Min 1000-23 000 ot/min |  |
| Druhý agregát | Min 16 vřeten |  |
| Pilový agregát v ose X | Min 1 |  |
| Automatický zásobník | Min 18 lůžek |  |
| Opakovaná přesnost nájezdu | Max +/- 0,05 mm |  |
| Počet řízených os | Min 7 |  |
| Maximální průchodná výška nad stolem | Minimálně Z = 1. zdvih 340 mm / 2. zdvih 440 mm od horní strany stolu |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Inteligentní manipulační vozíky (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE): |
| --- | --- |
| Komunikace s řídícím systémem | Ano |  |
| Udržování konst. výšky obrobku | Ano |  |
| Rozsah zvihu | Min 650 mm |  |
| Nosnost | Min 1600 kg |  |
| 80 x 200 cm | 4 ks |  |
| 80 x 120 cm | 4 ks |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka komplexní linky na výrobu audio techniky | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| I. etapa: |  |
| Robotický manipulátor a robotický sklad |  |
| Nářezové centrum a odsávání k nářezovému centru |  |
| Komplexní řídicí systém |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu za I. etapu |  |
| Celkem za I. etapu |  |
| II. etapa: |  |
| Přesná pila s motorickým pravítkem |  |
| Atypické nestingové centrum |  |
| Inteligentních manipulační vozík – 4 ks |  |
| Inteligentních manipulační vozík – 4 ks |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu za II. etapu |  |
| Celkem za II. etapu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku komplexní linky na výrobu audio techniky za I. i II. etapu (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |