Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Rozšíření výroby zpracování masa společnosti SelaVita – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0631556

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	Selavita s.r.o.

## Sídlo:	Rakovnická 576, 272 04, Kladno

## Zastoupen:	Tomáš Rendla, jednatel

## IČ:	29143594

## DIČ:	CZ29143594

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 202944

Požadované minimální technické parametry nových zařízení – Chladící boxy (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Chladící box Příjmový (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Vnitřní délka | Cca 5500 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnitřní šířka | Cca 2400 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnitřní výška | Cca 2400 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější délka | 5650 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější šířka | 2550 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější výška | 2475 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Teploměr prostorové teploty | ANO |  |
| Materiál pláště | Žárově pozinkovaný plech |  |
| Osvětlení | Em min. 100 lx |  |
| Tloušťka izolace | Min. 70 mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Chladící box Expedice (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Vnitřní délka | Cca 5500 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnitřní šířka | Cca 2400 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnitřní výška | Cca 2400 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější délka | 5650 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější šířka | 2550 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Vnější výška | 2475 mm, odchylka + / - 100 mm |  |
| Teploměr prostorové teploty | ANO |  |
| Materiál pláště | Žárově pozinkovaný plech |  |
| Osvětlení | Em min. 100 lx |  |
| Tloušťka izolace | Min. 70 mm |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Chladící zařízení pro příjmovou chladírnu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota chlazeného prostoru | 0°C - +2°C |  |
| Příkon | 3100 – 3800 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Chladící zařízení pro expediční chladírnu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota chlazeného prostoru | 0°C - +2°C |  |
| Příkon | 3000 – 3500 kW |  |
| Podlahová vpusť | 5 x |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Chladící zařízení pro bourárnu (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota chlazeného prostoru | +12°C až + 15°C |  |
| Příkon | 1200 – 1600 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Chladící zařízení pro balení (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Teplota chlazeného prostoru | +12°C až + 15°C |  |
| Příkon | 4200 – 4800 kW |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |