Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„GDP KORAL, s.r.o. - Rozvoj inovačního centra pořízením technologie pro vývoj prototypů forem“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 77867/17/61100 účinnými ke dni 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Rozvoj inovačního centra GDP KORAL, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, POTENCIÁL IV. VÝZVA, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012394.

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	GDP KORAL, s.r.o.

## Sídlo:	Za Mlýnem 5, 666 01 Tišnov

## Zastoupen:	Ing. Radim Buček, MBA, jednatel

## IČ:	276 63 256

## DIČ:	CZ27663256

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 50005

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – technologie pro vývoj prototypů forem (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro vývoj prototypů forem.

Technologie je složena z několika nezbytných součástí:

- CNC frézovací a vrtací centrum,

- 2 ks magnetických upínacích desek, které se připevní na pracovní stůl stroje a umožní upnutí jednotlivých dílců

- sada nástrojů včetně upínacích držáků a kleštin

CNC vrtací a frézovací centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede hodnotu technického parametru, nebo zda je splněno ANO/NE): |
| --- | --- |
| Pracovní vřeteno vertikální pro kužele ISO 40 |  |
| Typ držáků ISO 40, DIN 69871 |  |
| Pojezd stolu v ose X | min. 1 270 mm |  |
| Pojezd stolu v ose Y | min. 610 mm |  |
| Pojezd v ose Z | min. 720 mm |  |
| Zatížení stolu | min. 1 000 kg |  |
| Rozměr upínací plochy stolu | min. 1 500 x 670 mm |  |
| Rychloposuv v ose X, Y, Z | min. 40 m/min-1 |  |
| Vřeteno s integrovaným pohonem |  |
| Otáčky na vřetenu s plynulou regulací | 20 – 12 000 ot./min-1 |  |
| Výkon na vřetenu S1 | min. 30 kW |  |
| Krouticí moment na vřetenu S1 | min. 130 Nm |  |
| Oběhové chlazení vřetene |  |
| Kuličkové šrouby v ose X,Y,Z | min. 40mm |  |
| Lineární valivé vedení v ose X, Y, Z |  |
| Přímé odměřování lineárními snímači v ose X, Y, Z |  |
| Zásobník nástrojů s mechanickou rukou |  |
| Počet míst v zásobníku | min. 24 ks |  |
| Čas výměny | max. 4 sekundy |  |
| Hmotnost nástroje při automatické výměně | min. 6 kg |  |
| Teplotní kompenzace stroje |  |
| Chladící agregát pro vnější chlazení stroje |  |
| Dopravní třísek s vedením středem stroje |  |
| CNC řídicí systém s českým dialogovým prostředím umožňující tvorbu programů z ovládacího panelu stroje |  |
| Vnitřní paměť řídicího systému pro ukládání provozních technologických dat (ISO programů) o objemu | min. 20GB |  |
| Velikost obrazovky | min. 15“ |  |
| Ruční kolečko pro ruční ovládání stroje |  |
| Přesnost nastavení poloh os X, Y, Z | min. 0,01 mm |  |
| Přesnost opakovaného nastavení poloh os X, Y, Z | min. 0,005 mm |  |
| Rám stroje – tuhý litinový odlitek |  |
| Váha stroje | min. 11 000 kg |  |
| Automatické centrální mazání pohyblivých částí stroje tukem |  |
| Vnější ofuk nástroje |  |
| Osvětlení na vřeteníku |  |
| Středové chlazení 2 MPa |  |
| Ruční oplach pracovního stolu |  |
| Odsávání pracovního prostoru |  |
| Sonda 3D obrobková (bez kabelová) |  |
| Nástrojová sonda (bez kabelová) |  |
| DXF convertor |  |
| Postprocesor pro CAM software |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

2 ks magnetických upínacích desek včetně řídící jednotky a pólových nástavců (dále také jako „zařízení“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry (účastník uvede hodnotu technického parametru, nebo zda je splněno ANO/NE): |
| --- | --- |
| magnetická upínací deska monolitní konstrukce |  |
| připevnění na pracovní stůl stroje a umožnění upnutí jednotlivých dílců |  |
| oboustranný magnet |  |
| přístupnost obrobku z 5ti stran |  |
| odstranění nežádoucích vibrací |  |
| celoocelový povrch |  |
| odpojovací konektor pro rychlé připojení/odpojení řídící jednotky |  |
| upínání i nerovných obrobků |  |
| upínání bez deformací |  |
| šířka desky | min. 405 mm |  |
| délka desky | min. 600 mm |  |
| výška desky | min. 42 mm |  |
| počet pólů | min. 24 |  |
| síla/cm2 | min. 16 kg |  |
| řídící jednotka |  |
| pólové nástavce pro 70 mm pól |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Zařízení na tepelné upínání nástrojů, sada nástrojů, viz specifikace:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada nástrojů: |  |  |  |
| 69871.40ADB-FMH1 D22 L100 | 1 |  |  |
| Kopírovací nástrčná fréza D50 5zubů na VBD | 1 |  |  |
| VBD RD12 | 20 |  |  |
| 69871.40ADB-FMH1 D22 L100 | 1 |  |  |
| Rohová fréza nástrčná D50 5 zubů na VBD AD11 | 1 |  |  |
| VBD AD11 R0.4 | 20 |  |  |
| VBD AD11 R0.8 | 20 |  |  |
| VBD AD11 R1.2 | 20 |  |  |
| Stopková fréza D32 4 zuby na VBD AD11 | 1 |  |  |
| 69871.40AD-W32 L100 | 1 |  |  |
| Stopková fréza D25 5 zubů na VBD BN10 | 1 |  |  |
| VBD BN10 | 20 |  |  |
| 69871.40AD-W25 L100 | 1 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D08 L080 | 1 |  |  |
| HM fréza D8 R1 L64/20 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L080 | 1 |  |  |
| HM fréza D12 R3 L83/26 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D3 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D12 Z3 L50/4 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D3 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D3 R1.5 L30/7 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D3 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D1 R0.5 L30/2 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D6 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D4 R2 L50/8 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D8 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D8 R4 L64/12 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D12 R0,3 L83/26 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D16 L80 | 1 |  |  |
| HM fréza D16 R0,3 L92/32 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D6 L120 | 1 |  |  |
| HM fréza D4 R0,3 L57/12 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D6 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D5 L82/44 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D6 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D5,1 L82/44 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D8 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D6,8 L91/53 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D8 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D8 L91/53 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D10 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D10 L91/53 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D10.2 L118/70 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D11 L118/70 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D14 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D13,5 L107/60 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D14 L80 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D14 L107/60 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D18 L80 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D17,5 L143/91 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D16 L80 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D16 L143/91 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D16 L80 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D15 L143/91 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB ER25 L100 | 1 |  |  |
| ER25T pro závitník M6 | 1 |  |  |
| Závitník hsse-pm M6 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB ER25 L100 | 1 |  |  |
| ER25T pro závitník M8 | 1 |  |  |
| Závitník hsse-pm M8 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB ER25 L100 | 1 |  |  |
| ER25T pro závitník M10 | 1 |  |  |
| Závitník hsse-pm M10 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB ER32 L100 | 1 |  |  |
| ER32T pro závitník M12 | 1 |  |  |
| Závitník hsse-pm M12 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB ER32 L100 | 1 |  |  |
| ER32T pro závitník M16 | 1 |  |  |
| Závitník hsse-pm M16 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D10 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D9,8 L103/61 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D10 L120 | 1 |  |  |
| Výstružník D10 L133/28 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D10 L120 | 1 |  |  |
| Výstružník D12 L133/28 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| HM vrták s chlazením D11,8 L102/55 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| HM srážec D12-90 75/25 | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D12 L120 | 1 |  |  |
| Fréza pro závit M1.5 se spirálovou drážkou 10° s vnitřním chlazením | 2 |  |  |
| 69871.40ADB tepelný D14 L120 | 1 |  |  |
| Fréza pro závit M1.75 se spirálovou drážkou 10° s vnitřním chlazením | 2 |  |  |
| Tažný čep 69872 s těsněním a otvorem | 36 |  |  |
| Klíč obkročný ER25 | 1 |  |  |
| Klíč obkročný ER32 | 1 |  |  |
| Přístroj pro tepelné upínání vč. redukce ISO-40 | 1 |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |

Cenová kalkulace dodávky technologie pro vývoj prototypů forem:

| Dodávka technologie pro vývoj prototypů forem | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| CNC frézovací a vrtací centrum |  |
| 2 ks magnetických upínacích desek včetně řídící jednotky a pólových nástavců |  |
| Sada nástrojů včetně upínacích držáků a kleštin (cena celkem) |  |
| Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku technologie pro vývoj prototypů forem (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |