Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka agregátového vznětového motoru včetně náhradních dílů“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 platnými ke dni 7. 12. 2017, v rámci projektu „AV a EV motoru umožňujícího spalovat nestandardní paliva“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004600

## Zadavatel

## Název/Obchodní firma:	Adast Systems, a.s.

## Sídlo:	Adamov č.p. 496, 679 04 Adamov

## Zastoupen:	Ing. Martin Svoboda, člen představenstva

## IČ:	46995919

## DIČ:	CZ46995919

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 963

Požadované minimální technické parametry nových technologií – agregátový vznětový motor včetně náhradních dílů

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení apod.

Agregátový vznětový motor 1:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Mechanické vstřikování |  |
| Výkon: 230-280 kW |  |
| 1500 ot/min |  |
| Oddělené hlavy jednotlivých válců |  |
| Komplet včetně chladícího bloku, elektroniky a senzoriky |  |
| Motor s elektronickou regulací EMR2 |  |
| Elektrika motoru 24V |  |
| Startér a alternátor |  |
| Kabeláž s centrálním konektorem a protikusem |  |
| Propojovací kabeláž mezi motorem a řídící jednotkou |  |
| Chladič motoru a mezichladič vzduchu |  |
| Propojovací potrubí pro chladič vody a mezichladič vzduchu |  |
| Tlačný ventilátor s viskospojkou |  |
| Příruba setrvačníku SAE1 |  |
| Setrvačník SAE 14" |  |
| Pevné motorové nohy |  |
| Suchý vzduchový filtr s propojovacím potrubím |  |
| Protikus příruby turbodmychadla na výstup spalin |  |

Účastník uvede:

| Výrobce motoru |  |
| --- | --- |
| Typové označení motoru |  |

Agregátový vznětový motor 2:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Mechanické vstřikování |  |
| Výkon: 230-280 kW/1500ot/min |  |
| Komplet včetně elektroniky a senzoriky (bez chladícího bloku) |  |
| Motor s elektronickou regulací |  |
| Elektrika motoru 24V |  |
| Startér a alternátor |  |
| Kabeláž s centrálním konektorem a protikusem |  |
| Propojovací kabeláž mezi motorem a řídící jednotkou |  |
| Chladič motoru a mezichladič vzduchu |  |
| Propojovací potrubí pro chladič vody a mezichladič vzduchu |  |
| Tlačný ventilátor s viskospojkou |  |
| Příruba setrvačníku SAE1 |  |
| Setrvačník SAE 14" |  |
| Pevné motorové nohy |  |
| Suchý vzduchový filtr s propojovacím potrubím |  |
| Protikus příruby turbodmychadla na výstup spalin |  |

Účastník uvede:

| Výrobce motoru |  |
| --- | --- |
| Typové označení motoru |  |

K motorům vybraný dodavatel dodá schéma nutných periodických prohlídek a servisu zahrnujících zejména výměnu provozních náplní a filtrů a to ne častěji než po 200 moto hodinách a výměnu mechanických pohyblivých částí motoru (např. pístní skupina, ventily, vstřikovač apod.), ložisek a těsnění a to ne častěji než po 5000 moto hodinách, které je nezbytné dodržet v rámci uplatnění záruky.

Náhradní díly a příslušenství:

Vložka válce

Vložka válce s odstředivé litiny, s vnitřním povlakováním o tvrdosti 60 HRC

Píst

Píst s optimalizovaným tvarem spalovacího prostoru dle geometrie výstřikového paprsku dodané trysky

Těsnění mezikusu

Těsnění víka ventilů

Šroub hlavy válce

Těsnění hlavy válce

Těsnění hlavy válce o celkové tloušťce standardního těsnění +0,2mm, +0,4mm

Hlava válce

Vodítko ventilu

Bronzové vodítko ventilu

Sací ventil

Titanový ventil

Výfukový ventil

Ložisko ojniční STD

Šroub ojniční

Dopravní čerpadlo

Dopravní čerpadlo s povrchovou úpravou vnitřní části (stupeň koroze 00)

Vstřikovací čerpadlo – repase při vrácení starého čerpadla

Vstřikovací čerpadlo

Vstřikovací čerpadlo s povrchovou úpravou vnitřní části (stupeň koroze 00, koeficient tření 0,003)

Vstřikovač

Vstřikovač s povrchovou úpravou vnitřní části (stupeň koroze 00, koeficient tření 0,003)

Tryska vstřikovací – špička

Tryska vstřikovací – špička s povrchovou úpravou vnitřní části (stupeň koroze 00, koeficient tření 0,003)

Těsnění trysky

Převlečný šroub

Filtr palivový

Filtr palivový (skupina F dle normy EN 779)

Filtr vzduchový

Turbodmychadlo

Turbodmychadlo s turbínovou skříní z žáru-pevné oceli a turbínovým kolem z materiálu Inconel

Vačkový hřídel

Vačkový hřídel s nitridovanou povrchovou úpravou funkčních ploch

Klikový hřídel

Ložisko hlavní klikové

Ložisko axiální

Setrvačník včetně věnce

Blok motoru

Klikový hřídel pro experimentální jednoválec vyrobený podle přiložené výkresové dokumentace

Elektronika řízení motoru programovatelná včetně software a rozhraní

Diagnostická elektronika a dataloger pro laboratorní použití včetně zobrazovacího zařízení

Kabeláž motorová pro laboratorní měření

Kabeláž motorová pro trvalé použití upraveného motoru

Čidlo tlakové kapalina

Čidlo teplotní kapalina

Čidlo tlakové vzduch

Čidlo teplotní vzduch

Filtr pevných částic – 300kW

Čidlo polohy potenciometr

Čidlo sledování viskozity paliva

Palivoměr sledování spotřeby

Systém rozehřívání paliva

Systém míchání paliva

Příslušenství motoru – hřídele pro propojení s dynamometrem a jinými zátěžovými zařízeními